4. ЕМКОСТНЫЕ АППАРАТЫ

4.1 СТАЛЬНЫЕ ЕМКОСТНЫЕ СВАРНЫЕ АППАРАТЫ

В каталоге приведены: наименование, назначение, область применения стальных сварных аппаратов, конструктивное исполнение, основные параметры, чертежи общих видов с габаритными, присоединительными и установочными размерами.

Описываемые аппараты не предназначены:

- для работы в качестве подземных резервуаров;

- для транспортирования рабочих сред (для эксплуатации на передвижных установках);

- для футеровки, гуммирования и нанесения различных покрытий, за исключением лакокрасочных.

Все аппараты габаритны в отношении транспортировки по железным дорогам МПС РФ.

Пример условного обозначения аппаратов

Условное обозначение аппаратов состоит из букв и цифр. Буквенные обозначения соответствуют шифру типа корпуса аппарата, принятому по ГОСТ 9931-79 «Корпуса цилиндрические стальных сварных сосудов и аппаратов».

Первые буквы обозначают: Г - горизонтальный или В - вертикальный; вторая и третья буквы обозначают тип днища: Э - эллиптическое, К - коническое, П - плоское (вторая буква в обозначении вертикальных аппаратов определяет нижнее днище, а третья - верхнее); цифры после букв обозначают наличие или отсутствие разъема: 1 - цельносварный (без разъема); 2 -разъемный; цифра после первого тире указывает на наличие внутренних устройств и обогрева: 1 -без рубашки и без внутренних устройств; 2-е трубным пучком; 3-е рубашкой; 4 - со змеевиком; 6-е погружным насосом; число после второго тире - номинальный объем (м3); последнее число -условное давление (МПа).

ГЭЭ 1-2-50-0,6: аппарат горизонтальный, с эллиптическими днищами, цельносварный, с трубным пучком, номинальный объем 50 м3, на условное давление 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Технические требования к материалам, изготовлению, приемке, методам испытаний и консервации аппаратов по ОСТ 26-291-94.

Марки сталей, применяемые для изготовления корпусов аппаратов, с разбивкой по группам, с учетом прочностных характеристик и коррозионной стойкости и температурные пределы применения аппаратов в зависимости от материального исполнения корпуса аппарата приведены в таблице 4.1.1, а единые для всех аппаратов обозначения штуцеров, приведены в таблице 4.1.2.

Таблица 4.1.1 Материальное исполнение корпуса аппарата

| Шифр материального исполнения | Марка стали | Рабочая температура стенки аппарата, °С |
| --- | --- | --- |
|  |  | min | max |
| 1 | ВСтЗсп5 (ГОСТ 380-88) | -20 | 300** |
| 2 | 09Г2С* (ГОСТ 5520-79) | -60 |  |
|  | 16ГС* (ГОСТ 5520-79) | -40 |  |
| 3 | 12Х18Н10Т; 10Х17Н13М2Т и 10х17Н13МЗТ (ГОСТ 5632-72) | -70 |  |
| 4 | 08Х22Н6Т и 08X21Н6М2Т (ГОСТ 5632-72) | -40 |  |
|  | 08х18Г8Н2Т (ГОСТ 5632-72) | -20 |  |
| 5 | ВСтЗсп5 и 12Х18Н10Т; ВСтЗсп5 и 10х17Н13М2Т; ВСтЗсп5 и 10Х17Н13МЗТ; ВСтЗсп5 и 08X13 (ГОСТ 10885-85) | -20 |  |
| 6 | 09Г2С* и 12Х18Н10Т; 09Г2С* и 10Х17Н13М2Т; 09Г2С* и 10Х17Н13МЗТ (ГОСТ 10885-85) | -60 |  |
|  | 09Г2С*+08Х13 (ГОСТ 10885-85) | -40 |  |

* Категория стали выбирается в зависимости от условий эксплуатации.

** В случаях, оговоренных особо, максимальная температура может отличаться от указанной.

Таблица 4.1.2 Характеристика штуцеров

| Обозначение | Назначение |
| --- | --- |
| А | Люк |
| Б | Вход среды (наполнение) |
| В | Выход среды (опорожнение) |
| Г | Перелив среды |
| Д | Труба передавливания |
| Е | Установка предохранительного клапана |
| ж | Установка манометра |
| и | Установка колонки указателя уровня трубчатого типа |
| к | Установка уровнемера типа УБ |
| л | Установка термометра |
| м | Резервный |
| н | Вход теплоносителя |
| п | Выход теплоносителя |
| р | Установка трубного пучка |
| с | Установка погружного насоса |
| т | Выдача среды погружным насосом |
| У | Вход и выход воздуха (в рубашке) |

Таблица 4.1.3 Условные проходы штуцеров

| Обозначение | Номинальный объем VH, м3 |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 6,3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 |
| А | 400 | 500 |
| Б | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| В, B1, B2 (верт. аппаратов) | 80 | 150 | 250 | - |
| B1 (гор. аппаратов) |  | 150 | 250 | 300 |
| В2 (гор. аппаратов) |  | 50 | 100 |
| Г | 80 |  | 150 | 250 | 300 |
| Д | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Е | 50 | 100 |
| Ж | 50 |
| И1-2 | 20 |
| К | 50 |
| Л | 50 |
| М, M1 | 50 |
| М2 | 150 |
| Н1-2 | 50 |
| П | 50 |
| Р | 400 |
| С | 450 |
| Т | 50 |
| У | 6 |

4.1.1 Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 0,6; 1 и 1,6 МПа (6, 10 и 16 кгс/см2).

Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и передавливанием сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Основные размеры аппаратов, не зависящие от материального исполнения, и условные обозначения приведены в таблице 4.1.1.1.

Рис. 4.1.1.1 Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами

Таблица 4.1.1.1 Основные размеры аппаратов

| Объем, м | Условное давление, МП а (кгс/см2 | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий, не более |  | D | I | l 1 | l 2 | 1з | l 4 | B1 | h1 |  |
| 6,3 | 5,4 | 0,6 (6) 1(10) 1,6(16) | 1600 | 2500 | 1600 | 450 | 400 | 1100 | 1440 | 100 | ГЭЭ1-1-6,3-0,6 ГЭЭ1-1-6,3-1,0 ГЭЭ1-1-6,3-1,6 |
| 10 | 9,1 |  | 2000 |  |  |  | 450 | 1500 | 1790 |  | ГЭЭ1-1-10-0,6 ГЭЭ1-1-10-1.0 ГЭЭ1-1-10-1.6 ГЭЭ1-1-16-0,6 ГЭЭ1-1-16-1.0 ГЭЭ1-1-16-1,6 |
| 16 | 13,7 |  |  | 4200 | 3200 | 5000 |  |  |  |  |  |
| 25 | 20,9 |  | 2400 | 4500 | 3500 |  |  | 1800 | 2140 | 140 | ГЭЭ1-1-25-0,6 ГЭЭ1-1-25-1.0 ГЭЭ1-1-25-1,6 ГЭЭ1 -1-40-0,6 ГЭЭ1-1-40-1,6 |
| 40 | 34,3 |  |  | 8000 | 7000 |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 42 |  | 2800 | 7000 | 5800 | 600 |  | 2200 | 2480 | 160 | ГЭЭ1-1-50-0,6 ГЭЭ1-1-50-1,0 ГЭЭ1-1-50-1,6 ГЭЭ1-1-63-0,6 ГЭЭ1-1-63-1,0 ГЭЭ1-1-63-1,6 |
| 63 | 52,4 |  |  | 9000 | 7800 |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 67,4 |  | 3000 | 10000 | 8700 | 650 |  |  | 2660 | 170 | ГЭЭ1-1-80-0,6 ГЭЭ1-1-80-1.0 ГЭЭ1-1-80-1,6 ГЭЭ1-1-100-0.6 ГЭЭ1-1-100-1,0 ГЭЭ1-1-100-1,6 |

4.1.2 Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и трубным пучком

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 0,6 МПа (6 кгс/см2), с постоянным или периодическим подогревом (или охлаждением).

Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и передавливанием сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Давление теполоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Основные размеры аппаратов, не зависящие от материального исполнения, и условные обозначения приведены в таблице 4.1.2.1.

Рис. 4.1.2.1 Горизонтальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и трубным пучком

Таблица 4.1.2.1 Основные размеры аппаратов

| Объем, м3 | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий, не более |  | D | I | l 1 | l 2 | B1 | h1 |  |
| 6,3 | 5,4 | 10,5 | 1600 | 2500 | 1600 | 450 | 1440 | 100 | ГЭЭ1-2-6,3-0,6 |
| 10 | 9,1 |  | 2000 |  |  |  | 1790 |  | ГЭЭ1-2-10-0,6 |
| 16 | 13,7 | 17,1 |  | 4200 | 3200 | 5000 |  |  | ГЭЭ1-2-16-0,6 |
| 25 | 20,9 | 18,6 | 2400 | 4500 | 3500 |  | 2140 | 140 | ГЭЭ1 -2-25-0,6 |
| 40 | 34,3 | 31,4 |  | 8000 | 7000 |  |  |  | ГЭЭ 1-2-40-0,6 |
| 50 | 42 |  | 2800 | 7000 | 5800 | 600 | 2480 | 160 | ГЭЭ1-2-50-0,6 |
| 63 | 52,4 | 35,4 |  | 9000 | 7800 |  |  |  | ГЭЭ1 -2-63-0,6 |

Таблица 4.1.2.2 Допускаемая температура и плотность рабочей среды

| Условное обозначение | Шифр номинального исполнения | Размеры, мм | Общая масса (с опорами), кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | h | S | S1 | L | В | Н |  |
| ГЭЭ1-2-6,3-0,6 | 1 | 1018 | 8 | 8 | 4075 | 1770 | 2470 | 2310 |
|  | 2 |  |  |  | 4070 |  |  |  |
|  | 3,4 |  |  |  |  |  | 2180 | 2300 |
|  | 5 |  |  | 10 |  |  |  | 2380 |
|  | 6 |  |  | 8 |  |  |  | 2300 |
| ГЭЭ1-2-10-0,6 | 1 | 1220 |  | 10 | 4210 | 2170 | 2880 | 3025 |
|  | 2 |  |  |  | 4200 |  |  | 3020 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2590 | 3005 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3000 |
|  | 5 | 1225 | 10 |  |  |  | 2595 | 3300 |
|  | 6 | 1220 | 8 |  |  |  |  | 3010 |
| ГЭЭ1-2-16-0,6 | 1 |  |  |  | 5910 | 2180 | 2880 | 3910 |
|  | 2 |  |  |  | 5905 |  |  | 3905 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2590 | 3890 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 3885 |
|  | 5 | 1225 | 10 |  |  | 2185 | 2595 | 4355 |
|  | 6 | 1220 | 8 |  |  | 2180 |  | 3895 |
| ГЭЭ 1-2-25-0,6 | 2 | 1425 |  |  | 6440 | 2580 | 3290 | 5090 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2995 | 5080 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 5065 |
|  | 5 |  | 10 | 12 |  | 2585 |  | 5810 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 5805 |
| ГЭЭ1-2-40-0,6 | 2 | 1425 | 8 | 10 | 9940 | 2600 | 3290 | 7160 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2995 | 7150 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 7135 |
|  | 5 |  | 10 | 12 |  | 2610 |  | 8310 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  | 8305 |
| ГЭЭ1-2-50-0,6 | 1 | 1628 |  |  | 9115 | 3010 | 3700 | 9325 |
|  | 2 |  |  |  | 9110 |  |  | 9315 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 3400 | 9310 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 9300 |
|  | 5 | 1632 | 12 | 14 |  |  | 3410 | 10650 |
|  | 6 |  |  | 12 |  |  |  | 10350 |
| ГЭЭ1-2-60-0,6 | 1 | 1628 | 10 |  | 11115 |  | 3690 | 10850 |
|  | 2 |  |  |  | 11100 |  |  | 10840 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 3400 | 10830 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  | 10820 |
|  | 5 | 1632 | 12 | 14 |  |  | 3410 | 12460 |
|  | 6 |  |  | 12 |  |  |  | 12160 |

4.1.3 Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 0,6; 1 и 1,6 МПа (6, 10 и 16 кгс/см2).

Выдача жидких сред может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Аппараты могут быть использованы в качестве отстойников.

ВидА

Схема расположения опор стоек

Рис. 4.1.3.1 Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами

Таблица 4.1.3.1 Основные размеры аппаратов

| Объем, м3 | Условное давление, МПа | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий (не более) |  | D | h | L (нe более) | n |  |
| 1 | 0,91 | 1(10) 1,6(16) | 1000 | 900 | 160 | - | ВЭЭ1-1-0.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-1-1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-1-1,6 |
| 2 | 1,74 |  | 1200 | 1250 | 185 | 4 | ВЭЭ1-2-0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-2-1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-2-1.6 |
| 3,2 | 3 |  | 1400 | 1600 | 200 |  | ВЭЭ1-3,2-0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-3,2-1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-3,2-1,6 |
| 5 | 4,3 |  | 1600 | 1800 | 250 | 4 | ВЭЭ1-5-0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1 -5-1,0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-5-1.6 |
| 6,3 | 5,6 |  | 1600 | 2500 | 250 |  | ВЭЭ1-6,3-0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-6.3-1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-6,3-1,6 |
| 10 | 9,2 |  | 2000 |  | 320 | 8 | ВЭЭ1-10-0.6 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-10-1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-10-1.6 |
| 16 | 15,5 |  |  | 4500 |  |  | ВЭЭ1-16-0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-16-1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-16-1.6 |
| 25 | 22,9 |  | 2400 |  | 340 |  | ВЭЭ1-25-0,6 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-25-1.0 |
|  |  |  |  |  |  |  | ВЭЭ1-25-1.6 |

Таблица 1.1.3.2 Аппараты на опорах - лапах

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D1 | d1 | L | В | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ1-1-1-0.6 | 1 | 1210 | 24 | 1250 | 1315 | 440 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 435 |
|  | 5 | 1220 |  | 1260 | 1320 | 520 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-1-1-1.0 | 2 | 1210 |  | 1250 | 1315 | 500 |
|  | 3 | 1220 |  | 1260 | 1320 | 545 |
|  | 4 | 1210 |  | 1250 | 1315 | 465 |
|  | 5 | 1220 |  | 1260 | 1320 | 580 |
|  | 6 |  |  |  |  | 540 |
| ВЭЭ1-1-1-1.6 | 2 |  |  |  |  | 620 |
|  | 3 |  |  |  |  | 605 |
|  | 4 |  |  |  |  | 600 |
|  | 5 | 1230 |  | 1270 | 1540 | 695 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-1-2-0.6 | 2 | 1442 |  | 1535 |  | 610 |
|  | 3 |  |  |  |  | 605 |
|  | 4 |  |  |  | 1545 |  |
|  | 5 | 1445 |  |  |  | 735 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-1-2-1.0 | 2 |  |  |  |  | 760 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1442 |  |  | 1540 | 680 |
|  | 5 | 1445 |  | 1545 | 1545 | 900 |
|  | 6 |  |  | 1535 |  | 820 |

Продолжение таблицы 4.1.3.2

| Условное обозначение | Шифр мат-го исполнения | D1 | d1 | L | В | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ1-1-2-1.6 | 1 | 1455 | 24 | 1545 | 1545 | 990 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 975 |
|  | 4 | 1445 |  |  |  | 835 |
|  | 5 | 1465 |  | 1555 | 1555 | 1110 |
|  | 6 | 1455 |  | 1545 | 1545 | 1030 |
| ВЭЭ1-1-3.2-0.6 | 2 | 1645 |  | 1735 | 1735 | 870 |
|  | 3 |  |  |  |  | 860 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | 5 | 1655 |  | 1740 | 1740 | 1050 |
|  | 6 | 1648 |  |  |  | 980 |
| ВЭЭ1-1-3,2-1,0 | 2 |  |  |  |  | 1080 |
|  | 3 |  |  |  |  | 1070 |
|  | 4 |  |  |  |  | 1000 |
|  | 5 | 1655 |  | 1745 | 1745 | 1270 |
|  | 6 |  |  |  |  | 1190 |
| ВЭЭ1-1-3.2-1.6 | 2 | 1655 |  | 1745 | 1745 | 1310 |
|  | 3 | 1655 |  | 1755 | 1755 | 1400 |
|  | 4 | 1655 |  | 1745 | 1745 | 1270 |
|  | 5 | 1670 |  | 4760 | 1760 | 1690 |
|  | 6 | 1655 |  | 1755 | 1755 | 1480 |
| ВЭЭ1-1-5-0,6 | 1 | 1910 | 35 | 2000 | 2000 | 1360 |
|  | 2 |  |  |  |  | 1350 |
|  | 3 |  |  |  |  | 1340 |
|  | 4 | 1905 |  | 1995 | 1995 | 1190 |
|  | 5 | 1915 |  | 2005 | 2005 | 1580 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-1-5-1.0 | 2 |  |  |  |  | 1630 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 | 1910 |  | 2025 | 2025 | 1380 |
|  | 5 | 1925 |  | 2015 | 2015 | 1880 |
|  | 6 | 1915 |  | 2005 | 2005 | 1620 |
| ВЭЭ1-1-5-1,6 | 2 | 1925 | 35 | 2015 | 2015 | 2030 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2010 |
|  | 4 | 1915 |  | 2005 | 2005 | 1750 |
|  | 5 | 1935 |  | 2025 | 2025 | 2410 |
|  | 6 | 1925 |  | 2015 | 2015 | 2110 |
| ВЭЭ1-1-6.3-0.6 | 1 | 1910 |  | 2000 | 2000 | 1590 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 1580 |
| ВЭЭ1-1-6.3-0.6 | 4 | 1910 | 35 | 2000 | 2000 | 1570 |
|  | 5 |  |  | 2005 | 2005 | 1870 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-1-6,3-1,0 | 2 | 1915 |  | 2005 | 2005 | 1940 |
|  | 3 |  |  |  |  | 1930 |
|  | 4 | 1910 |  | 2000 | 2000 | 1620 |
|  | 5 | 1925 |  | 2015 | 2015 | 2230 |
|  | 6 | 1915 |  | 2005 | 2005 | 2020 |
| ВЭЭ1-1-6,3-1,6 | 2 | 1925 |  | 2015 | 2015 | 2380 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2360 |
|  | 4 | 1915 |  | 2005 | 2005 | 2050 |
|  | 5 | 1940 |  | 2030 | 2030 | 3000 |
|  | 6 | 1935 |  | 2025 | 2025 | 2670 |
| ВЭЭ1-1-10-0.6 | 2 | 2370 |  | 2490 | 2490 | 2230 |
|  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 2220 |
|  | 5 | 2375 |  | 2495 | 2495 | 2490 |
|  | 6 |  |  |  |  | 2480 |

Продолжение таблицы 4.1.3.2

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D1 | d1 | L | В | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ1-1-10-1,0 | 2 | 2375 | 35 | 2495 | 2495 | 2690 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2680 |
|  | 4 |  |  |  |  | 2520 |
|  | 5 | 2390 |  | 2510 | 2510 | 3390 |
|  | 6 | 2385 |  | 2505 | 2505 | 3110 |
| ВЭЭ1-1-10-1.6 | 2 | 2390 |  | 2510 | 2510 | 3590 |
|  | 3 |  |  |  |  | 3570 |
|  | 4 | 2385 |  | 2505 | 2505 | 3140 |
|  | 5 | 2410 |  | 2530 | 2530 | 4550 |
|  | 6 | 2400 |  | 2520 | 2520 | 3970 |
| ВЭЭ1-1-16-0.6 | 1 | 2525 | 42 | 2655 | 2655 | 3740 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 3720 |
|  | 4 | 2520 |  | 2650 | 2650 | 3260 |
|  | 5 | 2535 |  | 2665 | 2665 | 4320 |
|  | 6 | 2525 |  | 2655 | 2655 | 3720 |
| ВЭЭ1-1-16-1.0 | 2 |  |  | 2665 | 2665 | 3940 |
|  | 3 | 2535 |  |  |  |  |
|  | 4 | 2525 |  | 2655 | 2655 | 3780 |
|  | 5 | 2540 |  | 2670 | 2670 | 5080 |
|  | 6 | 2535 |  | 2665 | 2665 | 4580 |
| ВЭЭ1-1-16-1.6 | 2 | 2540 |  | 2670 | 2670 | 5300 |
|  | 3 |  |  |  |  | 5400 |
|  | 4 | 2535 |  | 2665 | 2665 | 4630 |
|  | 5 | 2555 |  | 2685 | 2685 | 6700 |
|  | 6 | 2580 |  | 2680 | 2680 | 5890 |
| ВЭЭ1 -1-25-0,6 | 2 | 3090 |  | 3220 | 3220 | 5220 |
|  | 3 |  |  |  |  | 5200 |
|  | 4 |  |  |  |  | 5180 |
|  | 5 | 3095 |  | 3225 | 3225 | 5970 |
|  | 6 | 3090 |  | 3220 | 3220 | 5430 |
| ВЭЭ1-1-25-1.0 | 2 | 3095 |  | 3225 | 3225 | 6270 |
|  | 3 | 3095 |  | 3225 | 3225 | 6260 |
|  | 4 | 3090 |  | 3220 | 3220 | 5490 |
|  | 5 | 3110 |  | 3240 | 3240 | 7840 |
|  | 6 | 3105 |  | 3235 | 3235 | 7080 |
| ВЭЭ1-1-25-1.6 | 2 | 3110 |  | 3240 | 3240 | 8170 |
|  | 3 |  |  |  |  | 8160 |
|  | 4 | 3105 |  | 3235 | 3235 | 7160 |
|  | 5 | 3135 |  | 3265 | 3265 | 10440 |
|  | 6 | 3120 |  | 3250 | 3250 | 8980 |

Таблица 1.1.3.3 Аппараты на опорах - стойках

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D1 | d2 | L | В | Н | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ1-1-1-0,6 | 1 | 920 | 19 | 1140 | 1200 | 1965 | 445 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 1985 | 440 |
|  | 5 |  |  | 1145 |  |  | 525 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-1-1-1.0 | 2 |  |  | 1140 |  | 1970 | 505 |
|  | 3 |  |  | 1145 |  | 1990 | 550 |
|  | 4 |  |  | 1140 |  |  | 465 |
|  | 5 |  |  | 1145 |  |  | 585 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 550 |

Продолжение таблицы 4.1.3.3

| Условное обозначение | Шифр матер-го исполнения | D1 | d2 | L | В | Н | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ1-1-1-1,6 | 2 | 920 | 19 | 1145 | 1200 | 2260 | 625 |
|  | 3 |  |  |  |  | 1950 | 610 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 605 |
|  | 5 |  |  |  | 1205 | 1980 | 700 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-1-2-0,6 | 2 | 1100 | 24 | 1335 | 1385 | 2370 | 630 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2390 | 625 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 755 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-1-2-1.0 | 2 |  |  |  |  | 2395 | 780 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 780 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 700 |
|  | 5 |  |  | 1340 | 1390 |  | 920 |
|  | 6 |  |  | 1335 | 1385 |  | 840 |
| ВЭЭ1-1-2-1,6 | 1 |  |  | 1350 | 1390 | 2715 | 1020 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 2405 | 990 |
|  | 4 |  |  |  | 1385 | 2400 | 850 |
|  | 5 |  |  |  | 1390 | 2410 | 1130 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 1050 |
| ВЭЭ1-1-3,2-0,6 | 2 | 1260 | 24 | 1520 | 1570 | 2870 | 890 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2885 | 880 |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  | 1575 |  | 1070 |
|  | 6 |  |  |  | 1570 |  | 1000 |
| ВЭЭ1-1-3,2-1,0 | 2 |  |  |  |  | 2875 | 1100 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2895 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 1020 |
|  | 5 |  |  |  | 1575 |  | 1290 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 1210 |
| ВЭЭ1-1-3,2-1,6 | 2 |  |  | 1530 | 1575 | 3165 | 1330 |
|  | 3 |  |  | 1535 |  | 2855 | 1420 |
|  | 4 |  |  | 1530 |  |  | 1300 |
|  | 5 |  |  | 1535 |  |  | 1700 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 1510 |
| ВЭЭ1 -1-5-0,6 | 1 | 1410 | 35 | 1755 | 1760 | 3445 | 1380 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 3155 | 1360 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 1210 |
|  | 5 |  |  |  | 1765 |  | 1610 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-1-5-1.0 | 2 |  |  |  |  | 3445 | 1660 |
|  | 3 |  |  |  |  | 3475 | 1640 |
|  | 4 |  |  |  | 1760 |  | 1400 |
|  | 5 |  |  | 1760 | 1765 | 3480 | 1900 |
|  | 6 |  |  | 1755 |  |  | 1650 |
| ВЭЭ1-1-5-1.6 | 2 | 1410 | 35 | 1765 | 1765 | 3450 | 2060 |
|  | 3 |  |  |  |  |  | 2030 |
|  | 4 |  |  | 1760 |  | 3480 | 1770 |
|  | 5 |  |  | 1765 | 1770 | 3530 | 2430 |
|  | 6 |  |  |  | 1765 | 3485 | 2140 |
| ВЭЭ1-1-6,3-0,6 | 1 |  |  | 1755 | 1760 | 4260 | 1670 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 3965 | 1650 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 1640 |
|  | 5 |  |  |  | 1765 | 3970 | 1950 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |

Продолжение таблицы 4.1.3.3

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D1 | d2 | L | В | Н | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ1-1-6,3-1,0 | 2 | 1410 | 35 | 1755 | 1760 | 4160 | 2010 |
|  | 3 |  |  |  |  | 4190 | 2000 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 1700 |
|  | 5 |  |  | 1760 | 1765 | 4295 | 2300 |
|  | 6 |  |  | 1755 |  |  | 2090 |
| ВЭЭ1-1-6,3-1,6 | 2 |  |  | 1765 |  | 4265 | 2470 |
|  | 3 |  |  |  |  | 4295 | 2440 |
|  | 4 |  |  | 1760 |  |  | 2130 |
|  | 5 |  |  | 1765 | 1770 | 4325 | 3080 |
|  | 6 |  |  |  |  | 4300 | 2730 |
| ВЭЭ1-1-10-0.6 | 2 | 1810 | 42 | 2130 | 2125 | 4455 | 2430 |
|  | 3 |  |  |  |  | 4160 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 2410 |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 2680 |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВЭЭ1-1-10-1.0 | 2 | 1810 | 42 | 2130 | 2125 | 4450 | 2890 |
|  | 3 |  |  |  |  | 4485 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 2720 |
|  | 5 |  |  | 2135 | 2130 | 4535 | 3590 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 3330 |
| ВЭЭ1-1-10-1.6 | 2 |  |  |  |  | 4515 | 3790 |
|  | 3 |  |  |  |  | 4535 | 3780 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 3370 |
|  | 5 |  |  | 2140 | 2135 |  | 4630 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 4190 |
| ВЭЭ1-1-16-0.6 | 1 |  |  | 2130 | 2125 | 6655 | 4090 |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 3 |  |  |  |  | 6365 | 4080 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 3600 |
|  | 5 |  |  | 2135 | 2130 |  | 4660 |
|  | 6 |  |  | 2130 | 2125 |  | 4060 |
| ВЭЭ1-1-16-1.0 | 2 |  |  |  |  | 6660 | 4280 |
|  | 3 |  |  |  |  | 6690 |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 6385 | 4120 |
|  | 5 |  |  | 2135 | 2130 | 6755 | 5390 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 4930 |
| ВЭЭ1-1-16-1.6 | 2 |  |  | 2140 |  | 6770 | 5620 |
|  | 3 |  |  |  |  | 6765 | 5790 |
|  | 4 |  |  | 2135 |  | 6755 | 4980 |
|  | 5 |  |  | 2140 | 2135 | 6770 | 7030 |
|  | 6 |  |  |  |  | 6765 | 6220 |
| ВЭЭ1-1-25-0,6 | 2 | 2210 | 42 | 2540 | 2520 | 6755 | 5090 |
|  | 3 |  |  |  |  | 6460 | 5080 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 5060 |
|  | 5 |  |  |  |  | 6465 | 5850 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 5310 |
| ВЭЭ1-1-25-1.0 | 2 |  |  |  |  | 6780 | 6180 |
|  | 3 |  |  |  |  | 6810 |  |
|  | 4 |  |  |  |  | 6805 | 5370 |
|  | 5 |  |  | 2545 | 2525 | 6825 | 7730 |
|  | 6 |  |  | 2540 |  | 6820 | 6920 |
| ВЭЭ1-1-25-1.6 | 2 | 2210 | 42 | 2555 | 2555 | 6800 | 8060 |
|  | 3 |  |  |  |  | 6830 | 8040 |
|  | 4 |  |  | 2520 | 2520 | 6820 | 6990 |
|  | 5 |  |  | 2530 | 2530 | 7255 | 11110 |
|  | 6 |  |  |  |  | 7210 | 9750 |

4.1.4 Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и рубашкой

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 1МПа (10 кгс/см2) с постоянным или периодическим подогревом (охлаждением).

Выдача может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Вид А

Схема расположения опор-стоек

Рис. 4.1.4.1 Вертикальные цельносварные аппараты с эллиптическими днищами и рубашкой

Таблица 4.1.4.1 Основные размеры аппаратов

| Объем, м2 | Площадь поверхности теплообмена, м2 | D | D1 | h | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий, не более |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,93 | 3,6 | 1000 | 1100 | 900 | ВЭЭ1-3-1-1.0 |
| 2 | 1,8 | 4,7 | 1200 | 1300 | 1250 | ВЭЭ1-3-2-1,0 |
| 3,2 | 3 | 7,2 | 1400 | 1500 | 1600 | ВЭЭ1-3-3.2-1.0 |
| 5 | 4,4 | 10,1 | 1600 | 1700 | 1800 | ВЭЭ1-3-5-1,0 |
| 6,3 | 5,8 | 13,2 |  |  | 2500 | ВЭЭ1-3-6,3-1,0 |
| 10 | 9,3 | 17,3 | 2000 | 2200 |  | ВЭЭ1-3-10-1.0 |

Таблица 4.1.4.2 Аппараты на опорах -лапах

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D2 | D1 | L | В | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ1-3-1-1.0 | 1,2,3 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 910 |
|  | 4 |  |  |  |  | 900 |
|  | 5,6 |  |  |  |  | 940 |
| ВЭЭ1-3-2-1,0 | 1 | 1545 |  | 1640 | 1640 | 1320 |
|  | 2 |  |  |  |  | 1290 |
|  | 3,4 |  |  |  |  | 1280 |
|  | 5,6 |  |  |  |  | 1390 |
| ВЭЭ1-3-3.2-1.0 | 1 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 1960 |
|  | 2 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 1930 |
|  | 3 |  |  |  |  | 1940 |
|  | 4 |  |  |  |  | 1910 |
|  | 5 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 2150 |
|  | 6 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 2080 |
| ВЭЭ1-3-5-1,0 | 2 | 2000 | 35 | 2090 | 2090 | 2980 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2990 |
|  | 4 |  |  |  |  | 2950 |
|  | 5,6 |  |  |  |  | 3230 |
| ВЭЭ1-3-6,3-1,0 | 2 |  |  |  |  | 3860 |
|  | 3 |  |  |  |  | 3660 |
|  | 4 |  |  |  |  | 3620 |
|  | 5,6 |  |  |  |  | 4170 |
| ВЭЭ1-3-10-1.0 | 2 | 2570 | 35 | 2690 | 2690 | 5900 |
|  | 3 |  |  |  |  | 5570 |
|  | 4 |  |  |  |  | 5500 |
|  | 5 |  |  |  |  | 6560 |
|  | 6 |  |  |  |  | 6550 |

Таблица 4.1.4.3 Аппараты на опорах - стойках

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D2 | D1 | L | В | Н | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ1-3-1-1.0 | 1, 2 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1925 | 910 |
|  | 3 |  |  |  |  | 1945 | 920 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 900 |
|  | 5, 6 |  |  |  |  |  | 940 |
| ВЭЭ1-3-2-1,0 | 1 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2390 | 1350 |
|  | 2 |  |  |  |  | 2375 | 1320 |
|  | 3, 4 |  |  |  |  | 2395 | 1300 |
|  | 5, 6 |  |  |  |  | 2410 | 1420 |
| ВЭЭ1-3-3,2-1,0 | 1, 2 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2880 | 1990 |
|  | 3 |  |  |  |  | 2900 | 2000 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 1960 |
|  | 5 |  |  |  |  |  | 2180 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 2140 |
| ВЭЭ1-3-5-1,0 | 2 | 1510 | 35 | 1850 | 1800 | 3545 | 3060 |
|  | 3 |  |  |  |  | 3575 | 3070 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 3030 |
|  | 5 |  |  |  |  | 3595 | 3320 |
|  | 6 |  |  |  |  |  | 3310 |
| ВЭЭ1-3-6,3-1,0 | 2 |  |  |  |  | 4225 | 3940 |
|  | 3 |  |  |  |  | 4275 | 3740 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 3700 |
|  | 5, 6 |  |  |  |  | 4295 | 4250 |
| ВЭЭ1-3-10-1,0 | 2 | 2010 | 42 | 2280 | 2270 | 4495 | 6090 |
|  | 3 |  |  |  |  | 4525 | 5760 |
|  | 4 |  |  |  |  |  | 5690 |

4.1.5 Вертикальные аппараты с эллиптическими днищами, крышкой и рубашкой

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при условном давлении в аппарате 1МПа (10 кгс/см2) с постоянным или периодическим подогревом (охлаждением).

Выдача может осуществляться как самотеком, так и передавливанием среды сжатым воздухом, технологическим или инертным газом.

Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Рис. 4.1.5.1 Вертикальные аппараты с эллиптическими днищами, крышкой и рубашкой

Таблица 4.1.5.1 Основные размеры аппаратов

| Объем, м3 | Площадь поверхности теплообмена, м2 | D | D1 | h | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий (не более) |  |  |  |  |  |
| 1 | 0,91 | 3,4 | 1000 | 1100 | 835 | ВЭЭ2-3-1-1.0 |
| 2 | 1,9 | 4,7 | 1200 | 1300 | 1245 | ВЭЭ2-3-2-1.0 |
| 3 | 2,9 | 3,7 | 1400 | 1500 | 1445 | ВЭЭ2-3-3.2-1.0 |

Таблица 4.1.5.2 Аппараты на опорах-лапах

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D2 | D1 | L | В | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ2-3-1-1,0 | 1,2 | 1315 | 24 | 1355 | 1355 | 990 |
|  | 3,4 |  |  |  |  | 1000 |
|  | 5,6 |  |  |  |  | 1020 |
| ВЭЭ2-3-2-1,0 | 1,2 | 1545 | 24 | 1640 | 1640 | 1550 |
|  | 3,4 |  |  |  |  | 1540 |
|  | 5,6 |  |  |  |  | 1630 |
| ВЭЭ2-3-3.2-1,0 | 1 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 2170 |
|  | 2 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 2140 |
|  | 3,4 |  |  |  |  | 2155 |
|  | 5 | 1805 | 35 | 1900 | 1900 | 2310 |
|  | 6 | 1745 | 24 | 1840 | 1840 | 2280 |

Таблица 4.1.5.3 Аппараты на опорах - стойках

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | D3 | d2 | L | В | Н | Общая масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭЭ2-3-1-1.0 | 1,2 | 1000 | 19 | 1330 | 1255 | 1805 | 990 |
|  | 3,4 |  |  |  |  |  | 1000 |
|  | 5,6 |  |  |  |  |  | 1020 |
| ВЭЭ2-3-2-1.0 | 1,2 | 1200 | 24 | 1505 | 1445 | 2325 | 1570 |
|  | 3,4 |  |  |  |  |  | 1560 |
|  | 5,6 |  |  |  |  | 2305 | 1630 |
| ВЭЭ2-3-3.2-1,0 | 1.2 | 1360 | 35 | 1680 | 1630 | 2590 | 2195 |
|  | 3,4 |  |  |  |  |  | 2210 |
|  | 5,6 |  |  |  |  | 2585 | 2340 |

4.1.6 Горизонтальные цельносварные аппараты с коническими (140°) неотбортованными днищами

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких и газообразных сред при рабочем давлении не более 0,07 МПа (0,07 кгс/см2) и не более допускаемого давления.

Выдача жидких сред осуществляется самотеком.

Рис. 4.1.6.1    Горизонтальные    цельносварные    аппараты    с    коническими    (140°)  неотбортованными днищами

Таблица 4.1.6.1 Основные размеры аппаратов

| Объем, м3 | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий, не более | D | I | l1 | l2 | h | B1 |  |
| 10 | 9,1 | 2000 | 3000 | 2000 | 1500 | 1325 | 1790 | ГКК-1 -1-10-0,07 |
| 16 | 14,6 |  | 5000 | 4000 |  |  |  | ГКК-1 -1-16-0,07 |
| 25 | 22,8 | 2400 |  |  | 1800 | 1425 | 2140 | ГКК-1-1-25-0,07 |
| 40 | 36,4 |  | 8500 | 7500 |  |  |  | ГКК-1-1-40-0,07 |
| 50 | 45,5 | 3000 | 6500 | 5500 | 2200 | 1730 | 2660 | ГКК-1-1-50-0,07 |
| 63 | 57,3 |  | 8500 | 7500 |  |  |  | ГКК-1-1-63-0,07 |
| 80 | 72,8 |  | 11000 | 10000 |  |  |  | ГКК-1-1-80-0,07 |
| 100 | 91 |  | 14000 | 13000 |  |  |  | ГКК-1-1-100-0,07 |

Таблица 4.1.6.2 Материальное исполнение аппаратов

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Общая масса с опорами, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | L | В | Н |  |
| ГКК1-1-10-0.07 | 1,2 | 8 | 3720 | 2170 | 2665 | 2400 |
|  | 3,4,5,6 |  |  |  | 2685 |  |
| ГКК1-1-16-0,07 | 1,2 |  | 5720 |  | 2665 | 3155 |
|  | 3,4,5,6 |  |  |  | 2685 |  |
| ГКК1-1-25-0,07 | 1,2 |  | 5850 | 2580 | 2970 | 4095 |
|  | 3, 4, 5, 6 |  |  |  | 2990 |  |
| ГКК1-1-40-0,07 | 1.2 | 8 | 9350 |  | 2970 | 5785 |
|  | 3,4,5,6 |  |  |  | 2990 |  |
| ГКК1-1-50-0,07 | 2 | 10 | 7540 | 3205 | 3580 | 7675 |
|  | 3,4 |  |  |  | 3600 |  |
|  | 5 | 12 |  | 3210 |  | 8830 |
|  | 6 | 10 |  |  |  | 7675 |
| ГКК1-1-63-0,07 | 2 |  | 9540 | 3205 | 3580 | 9200 |
|  | 3,4 |  |  |  | 3600 |  |
|  | 5,6 | 12 |  | 3210 |  | 10630 |
| ГКК1-1-80-0,07 | 2 | 10 | 12040 | 3205 | 3580 | 11130 |
|  | 3,4 |  |  |  | 3600 |  |
|  | 5,6 | 12 |  | 3210 |  | 12930 |
| ГКК1-1-100-0,07 | 1,2 |  | 15040 |  | 3580 | 15570 |
|  | 3 |  |  |  | 3600 |  |
|  | 4 | 10 |  | 3205 |  | 13330 |
|  | 5,6 | 12 |  | 3210 |  | 15960 |

4.1.7 Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим (90°) неотбортованным

и верхним плоским днищами

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких невзрывопожароопасных, и нетоксичных сред (условное обозначение веществ НГ, ТГ, ГВ, ГЖ по ГОСТ 12.1.004-76, 3-й класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76) при атмосферном давлении.

Аппараты могут быть использованы в качестве отстойников.

Таблица 4.1.7.1 Основные размеры аппаратов

| Объем | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий, не более | D | h |  |
| 10 | 8,7 | 2200 | 2200 | ВКП1-1-10-0 |
| 16 | 14,1 | 2600 | 2500 | ВКП1-1-16-0 |
| 25 | 23 | 2800 | 3600 | ВКП1-1-25-0 |

Рис.  4.1.7.1   Вертикальные   цельносварные   аппараты   с   нижним   коническим   (90°) неотбортованным и верхним коническим днищами

Таблица 4.1.7.2 Аппараты на опорах - лапах

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | D1 | L | В | Н |  |
| ВК1-1-10-0 | 1,2 | 8 | 2570 | 2690 | 2690 | 3805 | 2040 |
|  | 3 |  |  |  |  | 3825 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| ВК1-1-16-0 | 1,2 |  | 3120 | 3250 | 3250 | 4305 | 2780 |
|  | 3 |  |  |  |  | 4325 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,6 | 10 | 3125 | 3255 | 3255 |  |  |
| ВК1-1-25-0 | 1,2 | 8 | 3485 | 3615 | 3615 | 5505 | 3930 |
|  | 3 |  |  |  |  | 5525 |  |
|  | 4 |  |  |  |  |  |  |
|  | 5,6 | 10 | 3490 | 3620 | 3620 |  | 4680 |

Таблица 4.1.7.3 Аппараты на опорах - стойках

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | D1 | L | В | Н |  |
| ВК1-1-10-0 | 1,2 | 8 | 2010 | 2360 | 2365 | 3805 | 2040 |
|  | 3,4,5,6 |  |  |  |  | 3825 |  |
| ВК1-1-16-0 | 1,2 |  | 2410 | 2730 | 2740 | 4305 | 2730 |
|  | 3,4 |  |  |  |  | 4325 |  |
|  | 5,6 | 10 |  |  |  |  | 3280 |
| ВК1-1-25-0 | 1,2 | 8 | 2610 | 2920 | 2925 | 5505 | 3920 |
|  | 3,4 |  |  |  |  | 5525 |  |
|  | 5,6 | 10 |  |  |  |  | 4680 |

4.1.8 Вертикальные цельносварные аппараты с нижним коническим (90°) неотбортованным

и верхним плоским днищами, со змеевиком

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких, невзрывопожароопасных и нетоксичных сред (3-й и 4-й класс опасности по ГОСТ12.1.007-76) при атмосферном давлении с постоянным или периодическим подогревом (охлаждением).

Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Рис.  4.1.8.1   Вертикальные   цельносварные  аппараты   с  нижним   коническим   (90°) неотбортованным и верхним плоским днищами, со змеевиком

Таблица 4.1.8.1 Основные размеры аппаратов

| Объем. м3 | Площадь поверхности теплообмена, м2 | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий, не более |  | D | h |  |
| 10 | 8,7 | 2,9 | 2200 | 2200 | ВКП1-4-10-0 |
| 16 | 14,1 | 3,5 | 2600 | 2500 | ВКП1-4-16-0 |
| 25 | 23 |  | 2800 | 3600 | ВКП1-4-25-0 |

Таблица 4.1.8.2 Аппараты на опорах - лапах

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | D1 | L | В | Н |  |
| ВКП 1-4-10-0 | 1,2 | 8 | 2570 | 2690 | 2690 | 3805 | 2120 |
|  | 3,4,5,6 |  |  |  |  | 3825 |  |
| ВКП 1-4-16-0 | 1,2 |  | 3120 | 3250 | 3250 | 4305 | 4305 |
|  | 3,4 |  |  |  |  | 4325 | 4325 |
|  | 5,6 | 10 | 3125 | 3255 | 3255 |  |  |
| ВКП 1-4-25-0 | 1,2 | 8 | 3485 | 3615 | 3615 | 5505 | 4020 |
|  | 3,4 |  |  |  |  | 5525 |  |
|  | 5,6 | 10 | 3490 | 3620 | 3620 |  | 4770 |

Таблица 4.1.8.3 Аппараты на опорах - стойках

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | S | D1 | L | В | Н |  |
| ВКП1-4-10-0 | 1,2 | 8 | 2010 | 2360 | 2365 | 3805 | 2120 |
|  | 3,4,5,6 |  |  |  |  | 3825 |  |
| ВКП1-4-16-0 | 1,2 |  | 2410 | 2730 | 2740 | 4305 | 2820 |
|  | 3,4 |  |  |  |  | 4325 |  |
|  | 5,6 | 10 |  |  |  |  | 3370 |
| ВКП 1-4-25-0 | 1,2 | 8 | 2610 | 2920 | 2925 | 5505 | 4010 |
|  | 3,4 |  |  |  |  | 5525 |  |
|  | 5,6 | 10 |  |  |  |  | 4770 |

4.1.9 Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких, невзрывопожароопасных и нетоксичных сред (условное обозначение веществ НГ, ТГ, ГВ, ГЖ по ГОСТ 12.1.004 - 76, 3-й и 4-й классы опасности по ГОСТ 12.1.007-76) при атмосферном давлении.

Основные размеры аппаратов, не зависят от их материального исполнения.

Рис. 4.1.9.1 Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами

Таблица 4.1.9.1 Основные размеры аппаратов

| Объем ,м3 | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий, не более | D | h |  |
| 10 | 8,4 | 2200 | 2500 | ВПП1-1-10-0 |
| 16 | 15,5 | 2600 | 3200 | ВПП1-1-16-0 |
| 25 | 22,6 | 2800 | 4000 | ВПП1-1-25-0 |

Таблица 4.1.9.2 Материальное исполнение аппаратов

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н |  |
| ВПП1-1-10-0 | 1,2 | 2660 | 2365 | 2880 | 1930 |
|  | 3,4,5,6 |  |  | 2900 |  |
| ВПП1-1-16-0 | 1,2 | 2730 | 2740 | 3580 | 2700 |
|  | 3,4,5,6 |  |  | 3600 |  |
| ВПП1-1-25-0 | 1,2 | 2920 | 2925 | 4380 | 3470 |
|  | 3,4,5,6 |  |  | 4400 |  |

4.1.10 Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами, со змеевиком

Предназначены для приема, хранения и выдачи жидких невзрывопожароопасных и нетоксичных сред (условное обозначение веществ НГ, ТГ, ГВ, ГЖ по ГОСТ 12.1.004-76, 3-й и 4-й классы опасности по ГОСТ 12.1.007-76) плотностью не более 1000 кг/м3 при атмосферном давлении с постоянным или периодическим подогревом (охлаждением).

Давление теплоносителя не более 0,6 МПа (6 кгс/см2).

Рис.4.1.10.1 Вертикальные цельносварные аппараты с плоскими днищами, со змеевиком

Таблица 4.1.10.1 Основные размеры аппаратов

| Объем ,м3 | Размеры, мм | Условное обозначение |
| --- | --- | --- |
| Номинальный | Рабочий, не более | D | h |  |
| 10 | 8,4 | 2200 | 2500 | ВПП1-4-10-0 |
| 16 | 15,5 | 2600 | 3200 | ВПП1-4-16-0 |
| 25 | 22,6 | 2800 | 4000 | ВПП1-4-25-0 |

Таблица 4.1.10.2 Материальное исполнение аппаратов

| Условное обозначение | Шифр материального исполнения | Размеры, мм | Масса общая, кг |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | L | В | Н |  |
| ВПП 1-4-10-0 | 1,2 | 2660 | 2365 | 2880 | 2010 |
|  | 3,4,5,6 |  |  | 2900 |  |
| ВПП 1-4-16-0 | 1,2 | 2730 | 2740 | 3580 | 2700 |
|  | 3,4,5,6 |  |  | 3600 |  |
| ВПП1-4-25-0 | 1,2 | 2920 | 2925 | 4380 | 3380 |
|  | 3,4,5,6 |  |  | 4400 |  |

4.2 АППАРАТЫ ЕМКОСТНЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ ДЛЯ ГАЗОВ И ЖИДКИХ СРЕД

ТУ 3615-006-00220322-2000 (ОКП 36 1500)

Аппараты емкостные цилиндрические для жидких и газовых неагрессивных сред со скоростью коррозии углеродистых и низколегированных марганцовистых и маргонцевокремнестых сталей не более 0,1 мм/год (в дальнейшем аппараты) с номинальными объемами от 2 до 200 м3, с условными давлениями от 0,8 до 2,5 МПа (от 8 до 25 кгс/см2) и температурами сред от минус 60 до 300 °С, предназначены для применения в технологических установках нефтеперерабатывающей, нефтехимической, химической, нефтяной и газовой отраслях промышленности.

Класс опасности рабочих сред - 2,3 и 4 по ГОСТ 12. 1. 007-76.

Жидкость должна иметь плотность не более 1000 кг/ м3, температуру, не превышающую температуру кипения при рабочем давлении, и температуру, при которой давление упругости паров не превышает рабочее давление аппарата. Допускается использование аппаратов для хранения жидких и газообразных сред без давления.

Аппараты не предназначены для хранения сжиженных углеводородных газов в складских условиях, для перевозки жидких и газовых сред, для использования их с футеровкой, гуммированием или нанесением других внутренних покрытий.

Изготавливаются три типа аппаратов:

- Тип 1 - горизонтальные для жидких сред, рис. 4.2.1;

- Тип 2 - вертикальные для жидких сред, рис. 4.2.2;

- Тип 3 - вертикальные для газовых сред, рис.4.2.3.

Аппараты могут оборудоваться наружными или внутренними теплообменными устройствами, по АТК24. 218. 07-90.

Аппараты типов 2 и 3 предназначены для установки до V района по скоростному напору ветра включительно по СНиП 2.01.07-85 и СНиП П-7-81.

Вертикальные аппараты типа 2 высотой менее 10 м предназначены для установки в районах с сейсмичностью до 9 баллов по 12-ти бальной шкале, а высотой более 10 м - при условии подтверждения расчетом на прочность от сейсмических воздействий.

Вертикальные аппараты типа 3 предназначены для установки в районах с сейсмичностью менее 7 баллов. Допускается при замене опор-стоек на опоры цилиндрические установка аппаратов типа 3 в районах с сейсмичностью до 9 баллов по 12-ти балльной шкале.

Климатическое исполнение аппаратов:

- При поставке в районы с умеренным или холодным климатом - УХЛ1 по ГОСТ 15150.

- При поставке в районы с тропическим климатом - Т1 по ГОСТ 15150.

Выбор аппаратов для конкретных условий эксплуатации осуществляет проектная организация, применяющая аппарат в своих проектах, при этом должны учитываться требования «Правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении» конкретных веществ.

Структурная схема условного обозначения  аппарата

Аппараты объемом 4; 8; 10; 16; 20; 25; 32 м3 	                           Аппараты объемом 50;80;100; 200 м3

Рис. 4.2.1 Аппараты типа 1

Рис. 1.2.2 Аппараты типа 2                                        Рис. 1.2.3 Аппараты типа 3

Аппараты  типа   1   устанавливают  на  металлических  опорах  или ;елезобетонных постаментах.

Аппараты могут поставляться по требованию заказчика в термообработанном состоянии (до диаметра 2000 мм включительно) или без термообработки.

Термообработанные   аппараты   применяются   для   сред,   вызывающих   коррозионное растрескивание.

Срок службы аппаратов при эксплуатации со средами, скорость проникновения, коррозии которых не более 0,1 мм в год - 20 лет, до 0,17 мм в год и термообработанных аппаратов -12 лет.

Таблица 4.2.1 Назначение и условные проходы штуцеров аппаратов типа 1 и 2

| Обозначение | Наименование | Объем аппарата, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2; 4 | 6,3; 8 | 10 | 16 | 20; 25; 32 | 50 | 80; 100 | 200 |
|  |  | Условный проход, мм |
| А | Ввод продукта | 200 | 250 | 300 | 350 | 500 |
| Б | Вывод продукта |  |  |  |  |  |
| В | Вывод газа | 100 | 150 | 200 | 250 |
| Г | Дренаж | 80 | 100 | 150 |
| д | Для пропарки | 50 |
| Е | Для предохранительного клапана | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 |
| Ж | Для встроенного уровнемера | 65 |
| И | Резервный | 50 |
| к | Для термометра | 50/М27х2 |
| л | Для термоэлектрического преобразователя | 50/М20х1,5 |
| м | Для манометра | 50/М20х1,5 |
| н | Для указателя уровня | 50/G3/4 |
| п | Люк-лаз | 450 |
| Ю 1,2 | Для камеры уровнемера | 50 |

Таблица 4.2.2 Назначение и условные проходы штуцеров аппаратов типа 3

| Обозначение | Наименование | Объем аппарата, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2; 4 | 6,3; 8; 10 | 16; 25 |
|  |  | Условный проход, мм |
| А | Вход продукта | 200 | 250 | 300 |
| Б | Выход продукта |  |  |  |
| В | Для предохранительного клапана | 150 | 200 |
| Г | Дренаж | 80 | 100 |
| Д | Для пропарки | 50 |
| Е | Для термометра | 50/М27х2 |
| Ж | Для преобразователя термоэлектрического | 50/М20х1,5 |
| И | Для манометра | 25 |
| К | Для указателя уровня | 25/М20х1,5 |
| Л | Люк | 450 |

Таблица 4.2.3 Основные параметры и размеры аппаратов типа 1

| Объем, м3 | Давление условное, Мпа (кгс/см2) | Dвн, мм | Материальное исполнение | I, мм | l1 мм | l2, мм | l3, мм | h, мм | L, мм | H, мм | Материальное исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2,3 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2,3 |
|  |  |  | Sk | Sq | S | Sk | Sq | S |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| 4 | 1,6(16) 2,5(25) | 1200 | 10 14 | 10 14 | 8 8 | 8 12 | 8 12 | 6 6 | 3000 | 350 | 2000 | 500 | 822 826 | 3705 3705 | 1990 2000 | 1895 2370 | 1625 2100 |
| 8 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 1600 | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 6 6 | 8 10 14 | 8 10 14 | 6 8 8 | 3300 | 450 |  | 650 | 1022 1022 1026 | 4200 4210 | 2390 2395 2400 | 2715 3055 3860 | 2320 2680 3485 |
| 10 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) |  | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 6 6 | 8 10 14 | 8 10 14 | 6 8 8 | 4400 | 600 |  | 700 | 1022 1022 1026 | 5300 | 2390 2395 2400 | 3115 3595 4560 | 2630 3130 4095 |
| 16 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 2000 | 10 14 - | 10 14 - | 8 8 - | 8 12 16 | 10 12 16 | 6 6 6 | 4200 | 700 |  | 600 | 1224 1228 1228 | 5305 5350 5350 | 2795 2800 2800 | 4045 5200 - | 3580 4545 5820 |
| 20 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) |  | 10 14 - | 10 14 - | 8 8 - | 8 12 16 | 10 12 16 | 6 6 6 | 5400 | 750 | 4300 | 550 | 1224 1228 1228 | 6500 6550 6550 | 2795 2800 2800 | 4570 6145 - | 3980 5370 6800 |
| 25 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 2400 | 12 16 - | 12 16 - | 8 8 - | 10 14 18 | 10 14 18 | 6 6 10 | 4500 |  | 3000 |  | 1428 1432 1436 | 5845 5850 5860 | 3200 3205 3210 | 5945 7385 - | 5100 6560 8960 |
| 32 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) |  | 12 16 - | 12 16 - | 8 8 - | 10 14 18 | 10 14 18 | 6 6 10 | 6000 |  | 4500 |  | 1428 1432 1436 | 7345 7350 7360 | 3200 3205 3210 | 7030 8830 - | 6000 7820 10750 |
| 50 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) |  | 12 16 - | 12 16 - | 8 8 - | 10 14 18 | 10 14 18 | 6 6 10 | 9700 | 850 | 6700 | 1500 | 1428 1432 1436 | 11045 11050 11060 | 3200 3205 3210 | 10385 12705 - | 8900 11240 15520 |
| 80 | 0,8(8) 1,0(10) 0,6(16) 2,5(25) | 3000 | 12 14 18 - | 14 14 18 - | 8* 14 10 - | 10 12 16 22 | 14 14 16 22 | 10 8* 12 18 | 9800 | 850 | 6000 | 1900 | 1730 1738 1738 1750 | 11450 11450 11455 11505 | 3800 3805 3825 3830 | 13405 15015 18600 - | 11900 13350 16630 22600 |
| 100 | 0,8(8) 1,0(10) 0,6(16) 2,5(25) |  | 12 14 18 - | 14 14 18 - | 8* 14 10 - | 10 12 16 22 | 14 14 16 22 | 10 8* 12 18 | 12300 |  | 8000 | 2150 | 1732 1740 1740 1750 | 13945 13945 13955 14005 | 3805 3815 3815 3830 | 15740 17650 21900 - | 13850 15600 19600 26700 |
| 200 | 1,0(10) | 3400 | 14 | 16 | 12 | 12 | 16 | 8 | 19800 |  | 13000 | 3400 | 1941 | 21650 | 4215 | 33180 | 29600 |

Таблица 4.2.4 Основные параметры и размеры аппаратов типа 2

| Объем, м3 | Давление условное, Мпа (кгс/см2) | Dвн, mm | Материальное исполнение | H1, мм | H2, MM | H, мм | Материальное исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2,3 |  |  |  | 1 | 2,3 |
|  |  |  | Sk | Sq | Sk | Sq |  |  |  | Масса, кг |
| 2 | 1,6(16) 2,5(25) | 1000 | 10 12 | 10 12 | 8 10 | 8 10 | 2200 | 1075 1100 | 3560 3600 | 1575 1820 | 1420 1650 |
| 4 | 1,6(16) 2,5(25) | 1200 | 10 14 | 10 14 | 8 12 | 8 12 | 3000 | 1100 1110 | 4450 4465 | 2055 2600 | 1800 2350 |
| 6,3 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 1600 | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 10 14 | 8 10 14 | 2500 | 1105 1110 1125 | 4055 4060 4080 | 2565 2865 3625 | 2260 2560 3315 |
| 8 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) |  | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 10 14 | 8 10 14 | 3300 | 1105 1110 1125 | 4855 4860 4880 | 2920 3245 4125 | 2550 2870 3750 |
| 10 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) |  | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 10 14 | 8 10 14 | 4400 | 1105 1110 1125 | 5955 5960 5980 | 3330 3775 4805 | 2870 3310 4340 |
| 16 | 0,8(8) 1,0(10) | 2000 | 10 10 | 10 10 | 8 10 | 10 10 | 4200 | 1525 | 6275 | 4260 4250 | 3830 4250 |
| 25 | 1,0(10) 1,6(16) | 2400 | 12 16 | 12 16 | 10 14 | 10 14 | 4500 | 1555 1535 | 6725 6685 | 6660 8200 | 5860 7420 |
| 32 | 1,0(10) 1,6(16) |  | 12 16 | 12 16 | 10 14 | 10 14 | 6000 | 1555 1565 | 8225 8240 | 7765 9625 | 6780 8660 |
| 50 | 0,8(8) 1,0(10) 1,6(16) |  | 10 12 - | 10 12 - | 10 12 14 | 10 12 14 | 9700 | 1535 1560 1565 | 11885 11935 11940 | 9750 11100 - | 9750 11100 12500 |
| 80 | 0,8(8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) | 3000 | 12 14 - - | 14 14 - - | 10 12 16 22 | 14 14 16 22 | 9800 | 1570 1580 1585 1620 | 12205 12205 12210 12270 | 15060 16510 - - | 13550 15000 18450 23980 |
| 100 | 0,8(8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) |  | 12 14 - - | 14 14 - - | 10 12 18 24 | 14 14 18 25 | 12300 | 1580 1595 1645 | 14705 14725 14785 | 17550 19400 - - | 15650 17500 23820 30550 |

Таблица 4.2.5 Основные параметры и размеры аппаратов типа 3

| Объем, м3 | Давление условное, Мпа (кгс/см2) | Dвн, мм | Материальное исполнение | H1, мм | H2, мм | H, мм | Материальное исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2,3 |  |  |  | 1 | 2,3 |
|  |  |  | Sk | Sq | Sk | Sq |  |  |  | Масса, кг |
| 2 | 1,6(16) 2,5 (25) | 1000 | 10 12 | 10 12 | 8 10 | 8 10 | 2200 | 475 490 | 2960 3000 | 1160 1450 | 1000 1250 |
| 4 | 1,6(16) 2,5 (25) | 1200 | 10 14 | 10 14 | 8 12 | 8 12 | 3000 | 575 580 | 3930 3935 | 1660 2250 | 1400 1970 |
| 6,3 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) | 1600 | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 10 14 | 8 10 14 | 2500 | 720 725 730 | 3670 3675 3695 | 2060 2320 3050 | 1750 2000 2720 |
| 8 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) |  | 10 12 16 | 10 12 16 | 8 10 14 | 8 10 14 | 3300 | 720 725 730 | 4470 4475 4485 | 2400 2720 3550 | 2000 2340 3150 |
| 10 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) |  | 10 12 16 | 12 14 18 | 8 10 14 | 10 12 16 | 4400 | 720 725 750 | 5575 5580 5635 | 2900 3380 4400 | 2420 2900 3880 |
| 16 | 1,0(10) 1,6(16) | 2000 | 10 14 | 12 14 | 8 12 | 10 12 | 4200 | 890 915 | 5640 5690 | 3650 4750 | 3050 4100 |
| 25 | 1,0(10) 1,6(16) | 2400 | 12 16 | 12 16 | 10 14 | 10 14 | 4500 | 1100 1105 | 6270 6280 | 5480 7000 | 4660 6200 |

Примечания:

- Толщина обечаек и днищ определены при коэффициенте прочности сварных швов φ=1.

- Допускается превышение массы аппаратов не более 5%.

Таблица 4.2.6 Опоры аппаратов типа 1

| Аппарат | Материальное исполнение аппарата |
| --- | --- |
| Объем, м3 | Давление условное, МПа (кгс/см2) | Dвн, мм | 1 | 2,3 |
|  |  |  | Опора по ОСТ 26-2091 |
| 4 | 1,6(16) 2,5 (25) | 1200 | 125-618-1 125-622-1 | 125-614-2,3 125-618-2,3 |
| 8, 10 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) | 1600 | 160-818-1 160-818-1 160-822-1 | 160-814-2,3 160-818-2,3 160-822-2,3 |
| 16,20 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) | 2000 | 250-1018-1 250-1022-1 - | 250-1014-2,3 250-1018-2,3 205-1022-2,3 |
| 25, 32, 50 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) | 2400 | 400-1220-1 400-1224-1 - | 400-1216-2,3 400-1216-2,3 400-1216-2,3 |
| 80 | 0,8 (8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) | 3000 | 630-1520-1 630-1528-1 630-1528-1 - | 630-1520-2,3 630-1520-2,3 630-1528-2,3 900-1540-2,3 |
| 100 | 0,8 (8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) |  | 900-1520-1 900-1528-1 900-1528-1 - | 900-1520-2,3 900-1520-2,3 900-1528-2,3 900-1540-2,3 |
| 200 | 1,0(10) | 3400 | 1400-1726-1 | 1400-1720-2,3 |

Таблица 4.2.7 Опоры аппаратов типа 2

| Аппарат | Опора по АТК 24.200.04 | D1 | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, м3 | Dвн, мм | Н, мм |  |  |  |  |
| 2 | 1000 | до 3600 | 1-1000-0,25-0,125-1000 | 1160 | 32 | 6 |
| 4 | 1200 | до 4465 | 1-1200-0,25-0,125-1000 | 1360 | 32 | 6 |
| 6,3, 8, 10 | 1600 | до 5980 | 1-1600-0,63-0,32-1000 | 1700 | 60 | 6 |
| 16 | 2000 | до 6275 | 1-2000-0,63-0,32-1400 | 2130 | 60 | 8 |
| 25, 32, 50 | 2400 | до 11940 | 2-2400-1,6-0,8-1400 | 2580 | 60 | 16 |
| 80, 100 | 3000 | до 14785 | 2-3000-2,5-1,32-1400 | 3220 | 65 | 16 |

Таблица 4.2.8 Опоры аппаратов типа 3

| Аппарат | Опора по АТК 24.200.03 | D1 | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, м3 | Dвн, мм | Н, мм |  |  |  |  |
| 2 | 1000 | до 3000 | 1-25-1 | 920 | 24 | 3 |
| 4 | 1200 | до 3935 | 1-40-1 | 1100 | 35 | 3 |
| 6,3; 8; 10 | 1600 | до 5635 | 1-63-1 | 1410 | 35 | 3 |
| 16 | 2000 | до 5690 | 1-100-1 | 1810 | 42 | 3 |
| 25 | 2400 | до 6280 | 1-160-1 | 2210 | 42 | 3 |

4.3 КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ ОДОРАНТА СПМ К16.00.000

Контейнер предназначен для транспортировки и хранения одоранта СПМ (смесь природных меркаптанов), а также одоризации газа на объектах магистральных газопроводов.

Транспортировка контейнера осуществляется на открытых ж/д платформах, водным и автотранспортом при температуре окружающего воздуха от + 50 до - 40°С. Контейнер устанавливается на открытом воздухе у производственного помещения. Обязательная регистрация в Госгортехнадзоре РФ.

Рис.4.3.1

Таблица 4.3.1 Технические характеристики

| Давление: |  |
| --- | --- |
| - пробное при гидравлическом испытании, кгс/см2 (МПа): | 25 (2,5) |
| - рабочее при опорожнении, кгс/см2 ( МПа): | 12(1,2) |
| - рабочее при транспортировке, кгс/см2 (МПа): | 1,6(0,16) |
| Диапазон эксплуатационных температур, °С | -40...+50 |
| Сейсмостойкость, баллы | 6 |
| Вместимость номинальная, м3 | 2.7 |
| Объём рабочий, м3 | 2 |
| Габаритные размеры, мм: |  |
| - диаметр | 1220 |
| -длина | 2500 |
| Масса, кг | 1520 |

4.4 ЕМКОСТИ ПОДЗЕМНЫЕ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ДРЕНАЖНЫЕ

Каталог предусматривает два типа подземных емкостей:

- ЕП - емкости подземные без подогревателя;

- ЕПП - емкости подземные с подогревателем.

Емкости подземные предназначены для приема, хранения, удаления жидких углеводородов или нефтепродуктов.

В зависимости от свойств перекачиваемой среды, емкости комплектуются:

- электронасосным   агрегатом,  типа   НВ  50/50  -  для   емкостей,   не  подлежащих термообработке;

- электронасосным   агрегатом   АХПО-Е   45/54-К-2Г   -   для   емкостей,   подлежащих термообработке.

Пример условного обозначения емкости при заказе:

Емкость без подогревателя (ЕП), номинальным объемом 16 м3, внутренним диаметром 2000мм, конструктивного исполнения 1, с материальным исполнением 2, оборудованная бетонным колодцем (К):

ЕП 16-2000-1 -2-К   ТУ 26-18-34-89.

То же в случае термообработки (Т):

ЕП 16-2000-1 -2-Т-К   ТУ 26-18-34-89.

Емкость с подогревателем (ЕПП) номинальным объемом 40 м3, внутренним диаметром 2400 мм, конструктивного исполнения 2, с материальным исполнением 3, оборудованная бетонным колодцем (К):

ЕПП 40-2400-2-3-К   ТУ 26-18-34-89.

То же в случае термообработки (Т):

ЕПП 40-2400-2-3-Т-К   ТУ 26-18-34-89.

Емкость без подогревателя (ЕП), номинальным объемом 25 м3, внутренним диаметром 2400 мм, конструктивного исполнения 1, с материальным обеспечением 1, без бетонного колодца:

ЕП 25-2400-1 -1   ТУ 26-18-34-89.

То же с термообработкой (Т):

ЕП 25-2400-1 -1 -Т   ТУ 26-18-34-89.

Допускается заказывать емкости без электронасосного агрегата.

Пример условного обозначения емкостей подземных, дренажных, поставляемых без электронасосного агрегата:

Емкость без подогревателя (ЕП), номинальным объемом 40 м3, внутренним диаметром 2400 мм, высотой горловины 1600 мм, соответствующих конструктивному исполнению 1, с материальным исполнением 2, оборудованная бетонным колодцем:

ЕП 40-2400-1600-2-К   ТУ 26-18-34-89.

То же в случае термообработки (Т):

ЕП 40-2400-1600-2-Т-К   ТУ 26-18-34-89.

Та же емкость, но с подогревателем (П):

ЕПП 40-2400-1600-2-Т-К   ТУ26-18-34-89.

Та же емкость, но без бетонного колодца (К):

ЕПП 40-2400-1600-2-Т   ТУ 26-18-34-89.

Рис.4.4.1 Емкости типа ЕП

Рис. 4.4.2 Емкости типа ЕПП

Рис. 4.4.3 Емкости типа ЕП,

не подлежащие термообработке Рис. 4.4.4 Емкости типа ЕПП, подлежащие термообработке

Таблица 4.4.2 Основные конструктивные размеры, мм

| Обозначение | Объем номинальный Vh, м3 |
| --- | --- |
|  | 8 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 |
|  | Исполнение емкости |
|  | 1 | 2 |
| D | 200 | 2400 | 3000 |
| L | 2880 | 4280 | 5280 | 4826 | 5826 | 9026 | 9244 |
| Н | 4925 | 5235 | 5240 |
| S | 8 | 10 |
| h | 1300 | 900 | 1600 | 1000 |
| H1 | 600 | 800 | 1100 |
| L1 | 2400 | 3800 | 4800 | 4200 | 5200 | 8400 |
| L2 | - | - | - | - | 1834 | 5841 | 5742 |
| I1 | - | - | - | - | 1834 | 1947 | 1914 |
| n | - | - | - | - | 1 | 3 |
| I2 | 1050 | 1620 | 2350 | 1750 | 2700 | 5840 |
| I3 | 700 | 730 | 1000 |
| I4 | 500 | 1020 | 1220 |
| I5 | 2050 | 2450 | 3050 |
| I6 | 570 | 680 | 800 |
| I7 | 610 | 1820 | 2550 | 1950 | 3200 | 6040 |
| I8 | - | 1900 | 2400 | 2100 | 1833 | 1650 |
| I9 | - | 910 | 1275 | 975 | 1600 | 2000 |
| I10 | - | - | - | - | - | 2040 |

Рис.4.4.5 Оборудование емкости бетонным колодцем

Таблица 4.4.3 Масса емкостей, не подлежащих термообработке

| Параметры | Объем номинальный Vh, m |
| --- | --- |
|  | 8 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 |
|  | Конструктивное исполнение емкости |
|  | 1 |  | 2 |
| Электронасосный агрегат НВ 50/50, НВ 50/50-1 | Тип электродвигателя | В160М4 |
|  | Мощность электродвигателя, КВт | 18,5 |
| Масса, кг, не более | Металлоконструкции бетонного колодца | 370 |
|  | Электронасосного агрегата | 830 | - |
|  | Тип ЕП | Емкости | 2125 | 2680 | 3080 | 3270 | 3870 | 5510 | 5635 | 8230 |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом НВ 50/50 | 2955 | 3510 | 3910 | 4100 | 4700 | 6340 | 6560 | 9155 |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом НВ 50/50-1 | 2977 | 3532 | 3932 | 4122 | 4722 | 6362 | - | - |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом НВ 50/50 и металлоконструкциями | 3325 | 3880 | 4280 | 4470 | 5070 | 6710 | 6930 | 9425 |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом НВ 50/50-1 и металлоконструкциями | 3347 | 3902 | 4302 | 4492 | 5092 | 6732 | - | - |
|  | Тип ЕПП | Емкости | 2150 | 2720 | 3130 | 3310 | 3940 | 5610 | 5735 | 8430 |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом НВ 50/50 | 2980 | 3550 | 3960 | 4140 | 4770 | 6440 | 6660 | 9355 |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом НВ 50/50-1 | 3002 | 3572 | 3962 | 4162 | 4792 | 6462 | - | - |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом НВ 50/50 и металлоконструкциями | 3350 | 3920 | 4330 | 4510 | 5140 | 6810 | 7030 | 9725 |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом НВ 50/50-1 и металлоконструкциями | 3372 | 3942 | 4352 | 4532 | 5462 | 6832 | - | - |

Таблица 4.4.4 Масса емкостей, подлежащих термообработке

| Параметры | Объем номинальный VH, м3 |
| --- | --- |
|  | 8 | 12,5 | 16 | 20 | 25 | 40 | 63 |
|  | Конструктивное исполнение емкости |
|  | 1 | 2 |
| Электронасосный агрегат НВ 50/50, НВ 50/50-1 | Тип электродвигателя |  |
|  | Мощность электродвигателя, КВт |  |
| Масса, кг, не более | Металлоконструкции бетонного колодца | 370 |
|  | Электронасосного агрегата АХПО-Е45/54-К-2Г |  |  |
|  | Тип ЕП | Емкости | 2125 | 2680 | 3080 | 3800 | 4490 | 6500 | 6630 | 9480 |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом АХПО-Е45/54-К-2Г | 2995 | 3453 | 3953 | 4673 | 5363 | 7373 | 7556 | 1040 6 |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом АХПО-Е45/54-К-2Г и металлоконструкциями | 3365 | 3823 | 4323 | 5043 | 5733 | 7743 | 7926 | 1077 6 |
|  | Тип ЕПП | Емкости | 2126 | 2720 | 3130 | 3840 | 4560 | 6600 | 6730 | 9680 |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом АХПО-Е45/54-К-2Г | 3038 | 3593 | 4003 | 4713 | 5433 | 7473 | 7603 | 1055 3 |
|  |  | Емкости с электронасосным агрегатом АХПО-Е45/54-К-2Г и металлоконструкциями | 3408 | 3963 | 4373 | 5083 | 5803 | 7643 | 7973 | 1092 3 |

Для заказа аппарата п.4.1-4.4 следует заполнить следующий опросный лист:

ОПРОСТНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗА ЕМКОСТНЫХ АППАРАТОВ

Условное обозначение аппарата ______________________ Количество ____________________

| № п/п п | Необходимые сведения | В аппарате | В теплообменном элементе |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Характеристика рабочей среды | Наименование |  |  |
|  |  | Физическое состояние(газ пар, жидкость) |  |  |
|  |  | Состав, концентрация, % |  |  |
|  |  | Плотность, кг/м3 |  |  |
|  |  | Склонность к кристаллизации |  |  |
|  |  | Температура кипения при давлении 0,07 МПа (0,7 кгс/см2), °С |  |  |
|  |  | Горючесть, воспламеняемость по ГОСТ 12.1.004-76 |  |  |
|  |  | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76 |  |  |
| 2 | Рабочие параметры процесса | Рабочее давление, МПа (кгс/см2) |  |  |
|  |  | Рабочая температура, °С |  |  |
| 3 | Материал | корпуса аппарата |  |  |
|  |  | деталей, соприкасающихся с рабочей средой (трубный пучок и т.п.) |  |  |
|  |  | деталей, не соприкасающихся с рабочей средой (рубашка и т.п.) |  |  |
| 4 | Тип опор | бетонные, металлические на фундаменте, металлические на металлоконструкции (для горизонтальных аппаратов) |  |  |
|  |  | Стойки, лапы (для вертикальных аппаратов) |  |  |
| 5 | Тип Уплотни- тельной поверхности фланцевых соединений (гладкая, шип-паз) | Соприкасающихся с рабочей средой |  |  |
|  |  | Соприкасающихся с теплоносителем |  |  |
| 6 | Тип электродвигателя и напряжение (В) (для аппаратов с погружным насосом) |  |  |
| 7 | Наличие теплоизоляции и необходимость приварки деталей для ее крепления |  |  |
| 8 | Необходимость приварки полос для площадок и лестниц (для аппаратов, работающих при давлении более 0,07 МПа (кгс/см2)) |  |  |
| 9 | Необходимость установки штуцеров из числа приведенных в каталоге для данного типа аппарата (да, нет) | А | Б | В | Г | Д | Ж | И | К | Л |
| 10 | Необходимость поставок указателя уровня вентильного типа |  |  |
| 11 | Необходимость испытаний на межкристаллитную коррозию |  |  |
| 12 | Место расположение объекта, где установлен аппарат (город, район) |  |  |
| 13 | Средняя температура наиболее холодной пятидневки, °С |  |  |
| 14 | Место установки (установка наружная, в отапливаемом помещении, в не отапливаемом помещение) |  |  |
| 15 | Минимально возможная температура стенки аппарата в рабочих условиях, °С |  |  |
| Наименование технологической установки или линии, для которой заказывается аппарат: __________ |
| Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, заполнившей опросный лист: _____________________________________________________________________________ |
| Подпись руководителя организации, составившей опросный лист |
| (должность) | (личная подпись) (расшифровка подписи) | (дата) |

4.5 ДЕАЭРАТОРЫ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ

Деаэраторы атмосферного давления типа ДА изготавливаются производительностью 5,15,25,25,50 и 100 т/ч, которые применяются для дегазации питательной и подпиточной воды в котельных с паровыми котлами и на ТЭЦ.

Рис. 4.5.1 Общий вид деаэраторов атмосферного давления

Таблица 4.5.1 Технические характеристики деаэраторов атмосферного давления

| Наименование параметров | ДА-5/2 | ДА-15/4 | ДА-25/8 | ДА-50/15 | ДА-100/25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальная производительность, т/ч | 5 | 15 | 25 | 50 | 100 |
| Рабочее давление, МПа | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| Температура деаэрированной воды, °С | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 | 104,25 |
| Средний подогрев воды в деаэраторе, °С | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
| Тип колонки, размеры в мм: - диаметр и толщина стенки корпуса - высота | КДА-5, 530x6 1897 | КДА-15, 530x6 1897 | КДА-25, 812x6 1973 | КДА-50, 1016x8 2065 | КДА-100, 1216x8 2130 |
| Масса, кг | 214 | 223 | 364 | 650 | 860 |
| Полезная емкость аккумуляторного бака, м3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 25 |
| Диаметр и толщина стенки аккумуляторного бака, мм | 1212x6 | 1212x6 | 1616x8 | 2016x8 | 2216x8 |
| Площадь поверхности охладителя выпара, м2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Тип охладителя выпара | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-2 | ОВА-8 |

Таблица 4.5.2 Основные размеры деаэраторов атмосферного давления, мм

| Типоразмер деаэратора | D | D1 | L | L1 | L2 | h | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДА-5/2 | 1212 | 530 | 2050 | 2940 | 2100 | 3615 | 1380 |
| ДА-15/4 | 1212 | 530 | 4160 | 4450 | 2100 | 3645 | 1735 |
| ДА-25/8 | 1616 | 812 | 4895 | 5185 | 1350 | 3930 | 3030 |
| ДА-50/15 | 2016 | 1016 | 5895 | 6185 | 1550 | 4390 | 4620 |
| ДА-100/25 | 2216 | 1216 | 7776 | 8065 | 3100 | 4635 | 6660 |

Таблица 4.5.3 Основные размеры колонок атмосферного давления производительностью от 5 до 100 т/ч

| Типоразмер колонок | h | h1 | h2 | Dx5 | I | Объем колонки, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КДА-5 | 1897 | 1490 | - | 530x6 | 185 | 0,34 |
| КДА-15 | 1897 | 1490 | - | 530x6 | 170 | 0,34 |
| КДА-25 | 1973 | 1490 | - | 812x6 | 290 | 0,9 |
| КДА-50 | 2065 | 1390 | 1200 | 1016x8 | 0 | 1,44 |
| КДА-100 | 2130 | 1390 | 1160 | 1216x8 | 0 | 2,07 |

Рис. 4.5.2 Общий вид деаэрационных колонок

КДА-5, КДА-15, КДА-25, КДА-50, КДА-100

Таблица 4.5.4 Экспликация штуцеров деаэрационных колонок КДА-5, КДА-15, КДА-25

| Индекс | Назначение | Диаметр колонки, условный, мм колонки, условный, мм |
| --- | --- | --- |
|  |  | КДА | КДА-15 | КДА-25 | КДА-50 | КДА-100 |
| А | Подвод конденсатора от бойлеров | 50 | 70 | 70 | 80 | 100 |
| Б | Поток от бака нижних точек | - | 50 | 50 | 50 | 50 |
| В | Подвод конденсатора от производства | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 |
| Г | Подвод химочищенной воды | 50 | 50 | 50 | 80 | 100 |
| Д | Отвод пара | 50 | 50 | 50 | 50 | 80 |
| Е | Технологический штуцер | 150 | 150 | 150 | - | - |
| Ж | Люк | - | - | - | 500 | 500 |

Таблица 4.5.5

| А | Ду 500 мм | штуцер под колонку КДА-5 |
| --- | --- | --- |
| Б | Ду 80 мм | подвод пара на гидрозатвор |
| В | Ду 100 мм | подвод основного пара |
| Г | Ду 50 мм | дренаж |
| Д | Ду 80 мм | отвод деаэрированной воды |
| Е | Ду 80 мм | перелив |
| Ж | Ду 20 мм | указатель уровня |
| С | Ду 32 мм | от сепаратора непрерывной продувки |
| Т | Ду 25 мм | рециркуляция от питательных насосов |
| У | Ду 50 мм | перегретый конденсат |
| Ф | Ду 20 мм | вентиляция паровых объемов теплообменников |
| Ц | Ду 32 мм | подвод пара на затопленный барботаж |

Рис. 4.5.3 Деаэраторный бак емкостью 2 м3 для колонки КДА-5

Таблица 4.5.6

| А | Ду 500 мм | штуцер под колонку КДА-15 |
| --- | --- | --- |
| Б | Ду 80 мм | подвод пара на гидрозатвор |
| В | Ду 150 мм | подвод основного пара |
| Г | Ду 50 мм | дренаж |
| Д | Ду 100 мм | отвод деаэрированной воды |
| Е | Ду 80 мм | перелив |
| Ж | Ду 20 мм | указатель уровня |
| 3 | Ду 32 мм | от сепаратора непрерывной продувки |
| Л | Ду 25 мм | рециркуляция от питательных насосов |
| М | Ду 50 мм | перегретый конденсат |
| Н | Ду 20 мм | вентиляция паровых объемов теплообменников |
| П | Ду 50 мм | подвод пара на затопленный барботаж |

Рис. 4.5.4 Деаэраторный бак емкостью 4 м3 для колонки КДА-15

| А | Ду 500 мм | штуцер под колонку КДА-15 |
| --- | --- | --- |
| Б | Ду 80 мм | подвод пара на гидрозатвор |
| В | Ду 150 мм | подвод основного пара |
| Г | Ду 50 мм | дренаж |
| Д | Ду 100 мм | отвод деаэрированной воды |
| Е | Ду 80 мм | перелив |
| Ж | Ду 20 мм | указатель уровня |
| 3 | Ду 32 мм | от сепаратора непрерывной продувки |
| Л | Ду 25 мм | рециркуляция от питательных насосов |
| м | Ду 50 мм | перегретый конденсат |
| н | Ду 20 мм | вентиляция паровых объемов теплообменников |
| п | Ду 50 мм | подвод пара на затопленный барботаж |

Таблица 4.5.7

Рис. 4.5.5 Деаэраторный бак емкостью 8 м3 для колонки КДА-25

Рис. 4.5.6 Деаэраторный бак емкостью                             Рис. 4.5.7 Деаэраторный бак емкостью

15 м3 для колонки КДА-25				25 м3 для колонки КДА-100

Таблица 4.5.8 						    Таблица 4.5.9

| А | Ду 1000 мм | штуцер под колонку КДА-5 |
| --- | --- | --- |
| Б | Ду 150 мм | подвод пара на гидрозатвор |
| В | Ду 200 мм | подвод основного пара |
| Г | Ду 50 мм | дренаж |
| Д | Ду 150 мм | отвод деаэрированной воды |
| Е | Ду 80 мм | перелив |
| Ж | Ду 20 мм | указатель уровня |
| С | Ду 32 мм | от сепаратора непрерывной продувки |
| Т | Ду 50 мм | рециркуляция от питательных насосов |
| У | Ду 70 мм | перегретый конденсат |
| Ф | Ду 20 мм | вентиляция паровых объемов теплообменников |
| Ц | Ду 100 мм | подвод пара на затопленный барботаж |
| А | Ду 1200 мм | штуцер под колонку КДА-100 |
| Б | Ду 200 мм | подвод пара на гидрозатвор |
| В | Ду 250 мм | подвод основного пара |
| Г | Ду 50 мм | дренаж |
| Д | Ду 200 мм | отвод деаэрированной воды |
| Е | Ду 150 мм | перелив |
| Ж | Ду 20 мм | указатель уровня |
| 3 | Ду 100 мм | от сепаратора непрерывной продувки |
| И | Ду 50 мм | рециркуляция от питательных насосов |
| К | Ду 100 мм | перегретый конденсат |
| Л | Ду 50 мм | вентиляция паровых объемов теплообменников |
| М | Ду 250 мм | резервный |
| Н | Ду 150 мм | подвод пара на затопленный барботаж |

Таблица 4.5.10 Опоры аппаратов типа 1

| Аппарат | Материальное исполнение аппарата |
| --- | --- |
| Объем, м3 | Давление условное, МПа (кгс/см2) | Двн, мм | 1 | 2, 3 |
|  |  |  | Опора по ОСТ 26-2091 |
| 4 | 1,6(16) 2,5 (25) | 1200 | 125-618-1 125-622-1 | 125-614-2,3 125-618-2,3 |
| 8, 10 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) | 1600 | 160-818-1 160-818-1 160-822-1 | 160-814-2,3 160-818-2,3 160-822-2,3 |
| 16,20 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) | 2000 | 250-1018-1 250-1022-1 | 250-1014-2,3 250-1018-2,3 250-1022-2,3 |
| 25, 32, 50 | 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) | 2400 | 400-1220-1 400-1224-1 | 400-1216-2,3 400-1220-2,3 400-1228-2,3 |
| 80 | 0,8 (8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) | 3000 | 630-1520-1 630-1528-1 630-1528-1 | 630-1520-2,3 630-1520-2,3 630-1528-2,3 900-1540-2,3 |
| 100 | 0,8 (8) 1,0(10) 1,6(16) 2,5 (25) |  | 900-1520-1 900-1528-1 900-1528-1 | 900-1520-2,3 900-1520-2,3 900-1528-2,3 900-1540-2,3 |
| 200 | 1,0(10) | 3400 | 1400-1726-1 | 1400-1720-2,3 |

Таблица 4.5.11 Опоры аппаратов типа 2

| Аппарат | Опора по АТК 24.200.04 | D1 | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, м3 | Двн, ММ | Н, мм |  |  |  |  |
| 2 | 1000 | до 3600 | 1-1000-0,25-0,125-1000 | 1160 | 32 | 6 |
| 4 | 1200 | до 4465 | 1-1200-0,25-0,125-1000 | 1360 | 32 | 6 |
| 6,3; 8; 10 | 1600 | до 5980 | 1-1600-0,63-0,32-1000 | 1700 | 60 | 6 |
| 16 | 2000 | до 6275 | 1-2000-0,63-0,32-1400 | 2130 | 60 | 8 |
| 25; 32; 50 | 2400 | до 11940 | 2-2400-1,6-0,8-1400 | 2580 | 60 | 16 |
| 80; 100 | 3000 | до 14785 | 2-3000-2,5-1,32-1400 | 3220 | 65 | 16 |

Таблица 4.5.12 Опоры аппаратов типа 3

| Аппарат | Опора по АТК 24.200.03 | D1 | d | n |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем, м3 | Двн, ММ | Н, мм |  |  |  |  |
| 2 | 1000 | до 3000 | 1-25-1 | 920 | 24 | 3 |
| 4 | 1200 | до 3935 | 1-40-1 | 1100 | 35 | 3 |
| 6,3; 8; 10 | 1600 | до 5635 | 1-63-1 | 1410 | 35 | 3 |
| 16 | 2000 | до 5690 | 1-100-1 | 1810 | 42 | 3 |
| 25 | 2400 | до 6280 | 1-160-1 | 2210 | 42 | 3 |

4.6 ГАЗОСЕПАРАТОРЫ СЕТЧАТЫЕ

ГП 1087.00.000 (ОКП368351)

Газосепараторы сетчатые предназначены для окончательной очистки природного и попутного нефтяного газа от жидкости (конденсата, ингибитора гидратообразования, воды) в промысловых установках подготовки газа к транспорту, в подземных хранилищах, а также на газоперерабатывающих и нефтеперерабатывающих заводах.

Температура рабочей среды от минус 30 °С до 100 °С.

Содержание жидкости поступающей в газосепаратор с газом, не должно быть более 200 см3/м3.

Уход жидкости из газосепаратора не более 20 см3/1000 м3 газа в пределах допустимого начального содержания в рекомендуемом диапазоне работы газосепараторов.

Газосепараторы могут устанавливаться в I-V географических районах с сейсмичностью до 9 баллов включительно с требованиями согласно СНиП П-7-81 и СНиП 2.01.07-85.

Стандарт устанавливает два типа сетчатых сепараторов:

-  Тип 1 - цилиндрические вертикальные с корпусным фланцем разъемом диаметром 600, 800 мм на условное давление от 1,6 до 8,8 МПа (от 16 до 88 кгс/см2), рис. 4.6.1;

- Тип 2 - цилиндрические вертикальные диаметром 1200 мм на условное давление от 1,0 до 6,3 МПа (от 10 до 63 кгс/см2); 1600 мм на условное давление от 0,6 до 4,0 МПа (от 6 до 40 кгс/см2); 2000 мм на условное давление от 1,0 до 2,5 МПа (от 10 до 25 кгс/см2), рис. 4.6.2.

Пропускная способность газосепараторов по типам:

- Тип 1 - Q = 0,05-0,95 млн. м3/сутки.

- Тип 2 - Q = 0,2-5,6 млн. м3/сутки.

Газосепараторы изготавливаются в двух материальных исполнениях:

- 1 - сталь 16 ГС (для районов со средней температурой наиболее холодной пятидневки не ниже минус 40 °С);

- 2 - сталь 09Г2С (для районов со средней температурой наиболее холодной пятидневки не ниже минус 60 °С).

В случае необходимости газосепараторы могут быть изготовлены с термообработкой, для повышения коррозионной стойкости.

Срок службы не менее 20 лет, для газосепараторов, подлежащих термообработке из условия коррозионного растрескивания металла - срок службы 12 лет.

Пример условного обозначения:

при заказе газосепаратора сетчатого типа 1 на расчетное давление 2,5 МПа, диаметром 800 мм, материального исполнения 1:

ГС 1 -2,5-800-1   ГП 1087.00.000.

Обозначение того же газосепаратора, подлежащего теплоизоляции:

ГС 1 -2,5-800-1 -И   ГП 1087.00.000.

Обозначение того же газосепаратора в случае его термообработки из условия коррозионного растрескивания металла:

ГС 1 -2,5-800-1 -И-Т   ГП 1087.00.000.

Рис.4.6.1. Газосепаратор типа 1				Рис.4.6.2. Газосепаратор типа 2

Таблица 4.6.1 Параметры и размеры газосепараторов типа 1

| Диаметр внутренний | Давление условное, МПа (кгс/см2) | Объем, м3 | Поверх-ность нагрева, м2 | Н | H1 | h | h1 | D1 | d | Масса, кг не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочий | номинальный |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DB | Ру | V | V1 | F |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | 2,5 (25) 4,0(40) 6,4 (64) | 0,27 | 0,80 | 0,80 | 2200 | 3350 3415 3510 | 390 394 400 | 450 | 520 | 19 | 850 1150 1600 |
| 800 | 1,6(16) 2,5(25) 4,0 (40) 6,4(64) | 0,50 | 1,60 | 1,18 | 2500 | 3745 3735 3865 4050 | 470 473 495 505 | 500 | 720 | 24 | 1150 1300 1900 3000 |

Таблица 4.6.3 Материальное исполнение основных элементов газосепараторов

| Наименование сборочных единиц и деталей | Исполнение по материалам |
| --- | --- |
|  | 1 | 2 |
|  | Средняя температура самой холодной пятидневки,°С |
|  | до минус 40 | ниже минус 40 до минус 60 |
|  | Марка стали, обозначение стандарта |
| Корпус днища | 16ГС ГОСТ 5520-79 | 09Г2С ГОСТ 5520-79 |
| Внутренние устройства из листовой стали и уголкового проката | ВСстЗпс2 ГОСТ 380-71 ٭2 | 09Г2С ГОСТ 5520-79 |
| Сетчатый рукав *3 | 12Х18Н10Т ГОСТ 5632-72 |
| Трубы | сливные, штуцеров, подогревателя | 20 ГОСТ 1060-74 | 10Г2 ГОСТ 4543-71 |
| Крепеж внутренних устройств | привариваемый | 08X13 ГОСТ 5632-72 |
|  | не привариваемый | 12X13 ГОСТ 5632-72 |
| Заглушки, ответные фланцы о резьбой | 20ГОСТ1050-74*2 | 10Г2 ГОСТ 4543-71 "2 |

*1 Минимальная допустимая температура стенки газосепараторов, находящихся под давлением: исполнение 1 - минус 30° С, исполнение 2 - минус 60° С;

*2 Допускается применение других марок сталей с пределами применения по ОСТ 26-291-71;

*3 Сетчатый рукав насадок и коагуляторов по ТУ 14-4-681-76, ТУ 26-02-354-76.

Таблица 4.6.4 Назначение и условное проходы штуцеров и люков газосепараторов типа 1,2

| Диаметр внутренний газосепаратора | Давление условное азосепаратора, штуцеро и люка, МПа (кгс/см2) | Обозначение и назначение |
| --- | --- | --- |
|  |  | А | Б | В | г | Д | Е | Ж | 3 | И | К | Л | М | Н | Ц |
|  |  | Вход газа | Выход газа | Выход конденсата | Дренаж | Для камеры уровнемера | Для термометра | Для термометра сопротивления | Вход теплоносителя | Выход теплоносителя | Для манометра показывающего | Для отбора давления | Для дифманометра | Для указывателя уровня | Люк |
|  |  | Проход условный |
| DB | Ру | Dy |
| 600 | 2,5(25) | 150 | 50 |  |  | 25 |  | 15 | 100 |
|  | 4,0(40) 6,4 (64) | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 800 | 1,6(16) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2,5 (25) 4,0 (40) 6,4(64) | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1200 | 1,0(10) | 250 | 80 | 50 |  |  |  |  |  | 450 |
|  | 1,6(10) 2,5(25) 4,0(40) | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 50 | 25 |  |  |  | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | М27х2 | М20х1,5 |  | М20х1,5 |  |  |
| 1600 | 0,6(6) | 350 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,0(10) 1,6(16) 2,5(25) 4,0(40) | 250 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2000 | 1,0(10) | 400 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1,6(16) 2,5(25) 4,0(40) | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7 ВОЗДУХОСБОРНИКИ ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ СТАЦИОНАРНЫХ

КОМПРЕССОРОВ

Воздухосборники с номинальными объемами: 0,5; 1,0; 1,6; 2,0; 3,2; 4,0; 6,3; 8,0; 10; 16; 20; 25; 32; 40; 50 м3 и рабочими давлениями: 0,8; 1,0; 1,4 МПа (8, 10, 14 кгс/см2), предназначены для уменьшения колебания давления в воздухопроводах и для создания запаса воздуха при работе воздушных стационарных компрессоров общего назначения и ротационных компрессоров, а также воздушных компрессоров с давлением нагнетания до 1,4 МПа (14 кгс/см2).

Воздухосборники по согласованию с разработчиком технических условий могут пользоваться в качестве ресиверов и сосудов для хранения азота, аргона и других инертных газов.

Воздухосборники предназначены для эксплуатации в районах с сейсмичностью менее 7 баллов по двенадцатибальной шкале.

Допускается при замене опор-стоек на опоры цилиндрические эксплуатация воздухосборников высотой менее 10 м в районах с сейсмичностью до 9 баллов, а при высоте воздухосборников более 10 м - при условии подтверждения расчетом на прочность от сейсмических воздействий.

Климатическое исполнение воздухосборников:

- При поставке в районы с умеренным и холодным климатом -УХЛ1 по ГОСТ 15150.

- При поставке в районы с тропическим климатом - Т1 по ГОСТ 15150.

Воздухосборники могут эксплуатироваться в режиме малоциклового нагружения - периодический подъем и сброс давления. Режим малоциклового нагружения должен указываться предприятием-потребителем при заказе воздухосборника.

Пример условного обозначения:

при заказе воздухосборника номинальным объемом 4 м3 , на рабочее давление 0,8 МПа, материального исполнения 3, климатического исполнения УХЛ1:

Воздухосборник В-4-0,8-3-УХЛ 1,   ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ).

То же на рабочее давление 1,0 МПа:

Воздухосборник В-4-1,0-3-УХЛ1,   ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ).

То же материального исполнения 1:

Воздухосборник В-4-1,0-1-УХЛ1,   ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ).

То же материального исполнения 2:

Воздухосборник В-4-1,0-2-УХЛ1,   ТУ 3615-004-00220322-98(0262.361590.004 ТУ).

То же климатического исполнения Т1:

Воздухосборник В-4-1,0-1 -УХЛ1,   ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ).

То же рабочее давление 1,4 МПа:

Воздухосборник В-4-1,4-1-УХЛ 1,   ТУ 3615-004-00220322-98 (0262.361590.004 ТУ)

Рис. 4.7.1 Воздухосборники для воздушных стационарных компрессоров

Таблица 4.7.1 Основные параметры и размеры

| Типоразмер воздухосборника | Объем номинальный, м3 | № рисунка | Давление расчетное, МПа | D | S | Sд | H | h | h1 | h2 | h3 | h4 | h5 | h6 | h7 | L | L1 | R | a | b | d | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В-0,5 | 1,5 | 3.6.1 3.6.1 | 0,9 | 600 | 6 | 6 | 2000 | 1500 | 1700 | 460 | 850 | 1500 | 1700 | - | 310 | 400 | 460 | 260 | 100 | 85 | 19 | 295 295 295 |
|  |  |  | 1,0 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-1 | 1,0 |  | 0,9 | 800 | 6 | 6 | 2340 | 1700 | 1800 | 550 | 950 | 1600 | 1850 | - | 400 | 500 | 560 | 360 | 130 | 110 | 19 | 415 415 520 |
|  |  |  | 1,0 |  | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-1,6 | 1,6 |  | 0,9 | 1000 | 6 | 6 | 2300 | 1600 | 1800 | 900 | 1050 | 1600 | 1850 | - | 410 | 600 | 660 | 460 | 130 | 110 | 19 | 695 825 945 |
|  |  |  | 1,0 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-2 | 2,0 |  | 0,9 | 1000 | 6 | 6 | 2900 | 2200 | 2450 | 900 | 1050 | 2200 | 2450 | - | 410 | 610 | 660 | 460 | 160 | 130 | 24 | 800 950 1110 |
|  |  |  | 1,0 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-3,2 | 3,2 |  | 0,9 | 1200 | 8 | 8 | 3160 | 2300 | 2500 | 1000 | 1250 | 2200 | 2500 | - | 505 | 720 | 760 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1195 1195 1420 |
|  |  |  | 1,0 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-4 | 4,0 |  | 0,9 | 1200 | 8 | 8 | 3860 | 3000 | 3250 | 1000 | 1250 | 2400 | 2700 | 3100 | 505 | 720 | 720 | 550 | 160 | 130 | 24 | 1385 1385 1655 |
|  |  |  | 1,0 |  | 8 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-6,3 | 6,3 |  | 0,9 | 1400 | 8 | 8 | 4565 | 3600 | 3800 | 1050 | 1300 | 2500 | 2850 | 3300 | 555 | 830 | 830 | 630 | 200 | 160 | 35 | 1830 2190 2545 |
|  |  |  | 1,0 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-8 | 8,0 |  | 0,9 | 1600 | 8 | 8 | 4415 | 3300 | 3600 | 1150 | 1450 | 2650 | 3000 | 3450 | 650 | 940 | 960 | 705 | 200 | 160 | 35 | 1995 2390 2790 |
|  |  |  | 1.0 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-10 | 10 |  | 0,9 | 1600 | 8 | 8 | 5515 | 4400 | 4700 | 1150 | 1450 | 2800 | 3150 | 3600 | 650 | 940 | 960 | 705 | 230 | 200 | 35 | 2445 2940 3430 |
|  |  |  | 1,0 |  | 10 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-16 | 16 |  | 0,9 | 2000 | 10 | 10 | 5520 | 4200 | 4550 | 1250 | 1600 | 2800 | 3200 | 3750 | 745 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 3785 4415 5075 |
|  |  |  | 1,0 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-20 | 20 |  | 0,9 | 2000 | 10 | 10 | 6870 | 5400 | 5900 | 1400 | 1750 | 2900 | 3300 | 3850 | 895 | 1150 | 1160 | 905 | 290 | 250 | 42 | 4455 5215 6000 |
|  |  |  | 1,0 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 14 | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-25 | 25 | 3.6.2 | 0,9 | 2200 | 10 | 10 | 7155 | 5600 | 6000 | 1400 | 1750 | 2900 | 3350 | 3900 | 910 | 1250 | 1260 | 1002 | 390 | 340 | 42 | 5285 6175 7935 |
|  |  |  | 1.0 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-32 | 32 |  | 0,9 | 2400 | 12 | 12 | 7775 | 6000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4500 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 390 | 340 | 42 | 7395 7395 9460 |
|  |  |  | 1,0 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-40 | 40 |  | 0,9 | 2400 | 12 | 12 | 9775 | 8000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4500 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | 1105 | 500 | 450 | 42 | 9695 9695 12285 |
|  |  |  | 1,0 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В-50 | 50 |  | 0,9 | 2400 | 12 | 12 | 11775 | 10000 | - | 1600 | 2000 | 3600 | 4500 | 4600 | 1100 | 1350 | 1360 | - | - | - | - | 11705 11705 14805 |
|  |  |  | 1,0 |  | 12 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,54 |  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4.7.2 Типы и количество предохранительных клапанов

| Номинальный объем воздухосборника,м3 | Максимально допустимая производительность компрессора, м3/мин | Количество предохранительных клапанов, шт. | Пропускная способность предохранительного клапана, м3/мин | Тип предохранительного клапана | Дасл., мм | Русп., кгс/см2 | dc, мм | Коэффициент расхода, α | Номер пружины по заводской спецификации | Пределы давления настройки Рн, кгс/см2 | Давление настройки предохранительного клапана, кгс/см2 | Расчетное давление воздухосборника, кгс/см2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,5 | 0,6 | 1 | 2,06 | СППК4Р 25-40 | 25 | 40 | 17 | 0,6 | 1 | 8+16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 1,0 | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,6 2,0 | 3,0 5,0 | 1 | 10,33 | СППК4Р 30-16 | 50 | 16 | 33 | 0,8 | 14 | 8+16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 3,2 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4,0 | 20 | 2 | 10,33x2=20,66 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6,3 | 30 | 2 | 15,2x2=30,4 | СППК4Р 80-16 | 80 | 16 | 40 | 0,8 | 34 | 8+16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 8 | 50 | 1 | 53,3 | СППК4Р 150-16М | 150 | 16 | 75 | 0,8 | 74 75 | 8+12 12+16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 10 | 100 | 2 | 53,3x2=106,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 150 | 3 | 53,3x3=159,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 190 | 2 |  | СППК4Р 200-16 | 200 | 16 | 142 | 0,4 | 78 79 | 9+12 12+16 | 9,0 11,0 15,4 | 9,0 11,0 15,4 |
| 25 | 250 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 380 | 4 | 95,6x4=382,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 380 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

- Воздухосборники, работающие с компрессорами меньшей производительности, чем указано в
таблице,   должны   быть   снабжены   предохранительными   клапанами   с   пропускной   способностью,
соответствующей производительности компрессора.

- Предохранительные клапаны типа СППК4Р-150-16 (без буквы «М») имеют пропускную способность
26,65 м3/мин при коэффициенте расхода α=0,4.

Таблица 4.7.3 Назначение и условные диаметры штуцеров

| Обозначение | Наименование | Объем воздухосборника, м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 0,5; 1 | 1,6; 2 | 3,2 | 4 | 6,3 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40,5 |
| A1 | Вход воздуха | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| Б1 | Выход воздуха | 50 | 100 | 200 | 250 | 300 | 350 |
| B1 | Для предохранительного клапана | 25 | 50 | 80 | 150 | 200 |
|  | Количество | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 |
| Г1 | Слив конденсатора | 50 |
| Д1 | Воздушник | 50 |
| Е1 | Дренаж | 50 |
| Ж1 | К регулятору производительности | 50 |
| 31 | Для манометра | 50 |
| И1 | К манометру в машинное отделение | 50 |
| K1 | Люк | 80 | 450 |

Примечания:

- При установке нескольких предохранительных клапанов штуцера для них должны располагаться на
одной высоте на расстоянии, исключающем взаимовлияние отверстий.

- При установке на одном штуцере нескольких предохранительных клапанов площадь поперечного
сечения патрубка штуцеров, должна быть не менее 1,25 суммарной площади сечения клапанов,
установленных на нем.

- Приварку бобышек под приборы КИП и А производить в фланцевые заглушки штуцеров.

- На воздухосборниках объемами 0,5; 1,0; 1,6; 2,0 и 3,2 м3 предохранительный клапан
устанавливается на штуцер Д-i. Предохранительный клапан с Ду 25 устанавливается через переходник.

Таблица 4.7.4 Материальное исполнение

| Допустимая минимальная температура стенки под давлением,°С | Рабочее давление, МПа | Шифр материального исполнения | Листовая сталь | Патрубки | Крепежные изделия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минус 20 | 0,8 1,0 1,4 | 1 | СтЗсп, СтЗпс, СтЗГпс категорий 4 и 5 ГОСТ 380, ГОСТ 14637 | Сталь 10 и 20 ГОСТ 1050, Группа А,Б ГОСТ 550, Группа В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543 ОСТ 26-2043 |
| Минус 40 | 0,8 1,0 1.4 | 2 | 16ГС, 09Г2С, 10Г2С1 категорий 6 и 12 ГОСТ 5520 | 10Г2 ГОСТ 4543 Группа А.Б ГОСТ 550, Группа В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543, ОСТ 26-2043 |
| Минус 60 | 0,8 1,0 1,4 | 3 | 09Г2С, 10Г2С1 категории 8 ГОСТ 5520 | 10Г2 ГОСТ 4543 Группа А.Б ГОСТ 550, Группа В ГОСТ 8731 | Сталь 35 ГОСТ 1050, Сталь 35Х ГОСТ 4543, ОСТ 26-2043 |

Примечания:

- Допускается применять поковки из стали марки 20 с толщиной в месте сварки (фланцы приварные
встык) не более 12 мм при температуре до минус 40° С без проведения термической обработки сварного
соединения.

- Допускается применять трубы толщиной не более 12 мм из сталей марок 10 и 20 по ГОСТ 550,
ГОСТ 8731, ГОСТ 8733 при температуре стенки до минус 40° С.

- Прокладки фланцев должны быть приняты из паронита по ГОСТ 481.

4.8 РЕСИВЕРЫ

Предназначены для прием, накопление, хранение и выдача сжатого водорода. Допускается сжатие кислорода, азота, воздуха, а также углекислого газа.

Таблица 4.8.1 Технические характеристики ресиверов

| Наименование параметров | Ресивер 10м3 ЕП 7170.00.000 ВО | Ресивер 20м3 ЕП 3263.00.000 ВО | Ресивер 80м3 ЕП 3189.00.000 ВО |
| --- | --- | --- | --- |
| Вместимость | 10м3 | 20м3 | 80м3 |
| Среда | сжатый водород |
| Давление, МПа (кгс/см2) | рабочее | 1,0(10) | 0,8 (8,0) | 0,9 (9,0) |
|  | расчетное | 1,3(13) | 1,1 (11,0) | 1,2(12,0) |
| Температура, С | рабочей среды | 40 |
|  | расчетной стенки | 100 |
| Минимальная допустимая температура стенки аппарата, находящегося под давлением | минус 60 |
| Срок службы, лет не менее | 15 |
| Число циклов нагружения сосуда за весь срок службы, не более | 1000 |
| Габариты, мм | 2150x5640 | 2500x6200 | 12630x3490 |
| Масса, кг | 2670 | 3900 | 16670 |

Таблица 4.8.2 Назначение и условные диаметры штуцеров ресивера 10 м3

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Проход условный Ду, мм | Давление условное, Ру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МПа | кгс/см2 |
| А1 | Вход водорода | 1 | 65 | 2,5 | 25 |
| Б1 | Выход водорода | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| В1 | Спуск | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| Г1 | Люк | 1 | 450 | 1.6 | 16 |
| Д1 | Для предохранительного клапана | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| Е1 | Для манометра | 1 | 50/G1/2 | 2,5 | 25 |
| Ж1 | Воздушник | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| 31 | Для контроля отсутствия давления | 1 | 50/М27 | 2,5 | 25 |

Рис. 4.8.1 Ресивер 10 м3

Рис. 4.8.2 Ресивер 20 м3

Таблица 4.8.3 Назначение и условные диаметры штуцеров ресивера 20 м3

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Проход условный Ду, мм | Давление условное, Ру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МПа | кгс/см2 |
| А1 | Вход водорода | 1 | 65 | 2,5 | 25 |
| Б1 | Выход водорода | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| В1 | Спуск | 1 | 25 | 2,5 | 25 |
| Г1 | Люк | 1 | 450 | 1,6 | 16 |
| Д1 | Для предохранительного клапана | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| Е1 | Для замера давления | 1 | 50/G1/2 | 2,5 | 25 |
| Ж1 | Для контроля отсутствия давления | 1 | 50/М27 | 2,5 | 25 |
| 31 | Воздушник | 1 | 50 | 2,5 | 25 |

Рис. 4.8.3 Ресивер 80 м3

Таблица 4.8.4 Назначение и условные диаметры штуцеров ресивера 80 м3

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Проход условный Ду, мм | Давление условное, Ру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МПа | кгс/см2 |
| А1 | Вход газа | 1 | 80 | 2,5 | 25 |
| Б1 | Выход газа | 1 | 100 | 2,5 | 25 |
| В1 | Для предохранительного клапана | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| Г1 | Для замера давления | 1 | 50/G1/2 | 2,5 | 25 |
| Д1 | Для замера температуры | 1 | 50/М20 | 2,5 | 25 |
| Е1 | Спуск | 1 | 50 | 2,5 | 25 |
| Ж1 | Для контроля отсутствия давления | 1 | 50/М27 | 2,5 | 25 |
| 31 | Технологический | 1 | 65 | 2,5 | 25 |
| И1 | Люк | 1 | 500 | 1,6 | 16 |
| К1.2 | Лаз | 2 | 500 | - | - |

4.9 СЕПАРАТОРЫ НЕФТЕГАЗОВЫЕ

Сепараторы нефтегазовые (в дальнейшем сепараторы), предназначены для дегазации непенистой нефти и очистки попутного газа, применяемые в установках сбора и подготовки продукции нефтяных месторождений для эксплуатации в макроклиматических районах И5 и И4 по ГОСТ 16350 в условиях умеренного и умеренно холодного климата по ГОСТ 15150 с температурой воздуха при эксплуатации:

- для умеренного климата - от 40 °С до минус 40 °С;

- для умеренно-холодного климата - от 40 °С до минус 60 °С.

Сепараторы предназначены для эксплуатации в районах с сейсмичностью до 6 баллов включительно по двенадцатибальной шкале.

Климатическое исполнение сепараторов У и УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ 15150 с установкой на открытом воздухе.

По конструкции сепараторы подразделяются на следующие типы:

- Тип  I  -  применяются  в  компоновке  с  узлами  предварительного  отбора газа (депульсаторами);

- Тип I-П - применяется в компоновке с узлами предварительного отбора газа с пеногасящей насадкой;

- Тип II - применяются без узлов предварительного отбора газа;

4. Тип Il-П - применяется без узлов предварительного отбора газа, с пеногасящей насадкой.

В зависимости от условий работы сепараторы изготавливаются с термообработкой и без термообработки, с устройствами и без устройств для крепления теплоизоляции.

При заказе сепаратора с термообработкой заказчик должен представить схему расположения накладок для крепления площадок обслуживания.

Уплотнительная поверхность фланца штуцеров оговаривается при заказе сепараторов.

По требованию заказчика и согласованию с проектной организацией разрешается изменение конструкции сепаратора в части установки дополнительных внутренних устройств и изменения, расположения штуцеров под конкретный технологический процесс.

Рис. 4.9.1 Сепаратор нефтегазовый типа I, 1-П, II, П-П

Пример условного обозначения сепараторов при заказе:

сепаратор типа I на расчетное давление 1,6 МПа, в скобках рабочее давление 1,4 МПа, с внутренним диаметром 1600 мм, материального исполнения 1:

Сепаратор НГС-1-1, 6 (1,4)-1600-1   ТУ 3683-015-00220322-99.

Тот же с пеногасящей насадкой (П):

Сепаратор НГС-1-П-1, 6 (1,4)-1600-1   ТУ 3683-015-00220322-99.

Тот же материального исполнения 2:

Сепаратор НГС-1 -П-1, 6 (1,4)-1600-2   ТУ 3683-015-00220322-99.

Тот же с термообработкой (Т):

Сепаратор НГС-1-П-1, 6 (1,4)-1600-2-Т   ТУ 3683-015-00220322-99. Тот же с устройствами для крепления теплоизоляции (И): Сепаратор НГС-1-П-1, 6 (1,4)-1600-2-Т-И   ТУ 3683-015-00220322-99.

Сепаратор типа II на расчетное давление 1,6 МПа, в скобках рабочее давление 1,4 МПа, с внутренним диаметром 1600 мм, материального исполнения 1:

Сепаратор НГС-1-1, 6 (1,4)-1600-1   ТУ 3683-015-00220322-99.

Тот же с пеногасящей насадкой (П):

Сепаратор НГС-1-П-1, 6 (1,4)-1600-1   ТУ 3683-015-00220322-99.

Тот же материального исполнения 2:

Сепаратор НГС-1-П-1, 6 (1,4)-1600-2   ТУ 3683-015-00220322-99.

Тот же с термообработкой (Т):

Сепаратор НГС-1-П-1, 6 (1,4)-1600-2-Т   ТУ 3683-015-00220322-99.

Тот же с устройствами для крепления теплоизоляции (И):

Сепаратор НГС-1-П-1, 6 (1,4)-1600-2-Т-И   ТУ 3683-015-00220322-99.

Все требования ТУ 3683-015-00220322-99 являются обязательными.

ОПРОСТНЫЙ ЛИСТ ЗАКАЗА СЕПАРАТОРА НЕФТЕГАЗОВОГО
Условное обозначение аппарата 	Количество

| № п/ п | Необходимые сведения |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Характерис-тика Рабочей среды | Наименование |  |
|  |  | Давление (изб.), кгс/см2 |  |
|  |  | Температура, град. ,°С |  |
|  |  | Расход газа, кг/ч (м3/ч) |  |
|  |  | Состав жидкой и газовой фазы, % об. |  |
|  |  | Плотность газа и жидкости при нормальных условиях, кг/м3 |  |
|  |  | Содержание капельной жидкости в газе (парах) на входе в отбойник, г/нм3 |  |
|  |  | Требуемая степень очистки (содержание капельной жидкости на выходе),не более т/нм3 |  |
|  |  | Допускаемое гидравлическое сопротивление, не более, мм.вод.ст. |  |
|  |  | Содержание коррозионно-активных компонентов., % об. |  |
| 2 | Материаль- ное оформление | Материал корпуса |  |
|  |  | Материал проволочной насадки |  |
|  |  | Материал крепежа (при необходимости) |  |
| 3 | Географи- ческий район установки | Сейсмичность района установки |  |
|  |  | Средняя температура наиболее холодной пятидневки |  |
| 4 | Условия работы аппарата (открытая установка, ангар, навес, закрытое помещение и т.п.) |  |
| 5 | Ожидаемые условия транспортирования, хранения и монтажа |  |
| 6 | Специфические условия и требования |  |
| 7 | Сроки поставки оборудования |  |

Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, заполнившей опросный лист:

_____________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

_______________	_________________	_______________________	__________

(должность)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)	(дата)

4.10   ГАЗООТДЕЛИТЕЛЬ ТРУБНЫЙ НАКЛОННЫЙ

Газоотделитель предназначен для сепарации нефти.

Таблица 4.10.1 Технические характеристики

| Объем, м3 | 16,5 |
| --- | --- |
| Рабочее давление, МПа (кгс/см2), не более | 0,06 (0,6) |
| Расчетное давление, МПа (кгс/см2) | 0,213(2,13) |
| Пробное гидравлическое давление, МПа (кгс/см2) (в горизонтальном положении) | 0,213(2,13) |
| Температура стенки корпуса, °С | рабочая | 20 |
|  | расчетная | 100 |
| Среда | нефть, газ |
| Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76, не более | 2 |
| Категория и группа взрывоопасности по ГОСТ 12.1.011-78 | IIА-ТЗ |
| Прибавка для компенсации коррозии и эрозии, мм | 2 |
| Срок службы аппарата, лет | 10 |
| Группа аппарата по ОСТ 26-291-94 | 5а |
| Количество циклов нагружения от давления, стесненности температурных деформаций или других воздействий за весь срок эксплуатации, не более | 500 |

Таблица 4.10.2 Назначение и условные диаметры штуцеров

| Обозначение | Наименование | Кол-во | Проход условный Ду, мм. | Давление условное, Ру |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МПа | кгс/см2 |
| А | Вход продукта | 1 | 200 | 1,0 | 10 |
| Б | Выход нефти | 1 | 300 | 1,0 | 10 |
| В | Выход газа | 1 | 100 | 1,0 | 10 |
| Д | Дренаж | 1 | 50 | 1,0 | 10 |
| Е | Для предохранительного клапана | 1 | 80/100 | 1,0/1,6 | 10-16 |
| К | Выход воды | 1 | 100 | 1,0 | 10 |
| Л | Для уровнемера | 1 | 65 | 1,0 | 10 |
| У | Для манометра | 1 | М20х1,5 | - | - |
| Ц | Окно в опоре | 1 | 500x500 | - | - |
| Я | Люк-лаз | 1 | 500 | 0,6 | 6 |

Таблица 4.10.3 Основные размеры

| Dв, мм | Н, мм | L, мм | L1, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 13782 | 5390 | 1730 |
| 1200 | 13660 | 5460 | 1840 |

Рис. 4.10.1 Газоотделитель трубный наклонный

4.11 АППАРАТЫ ВЕРТИКАЛЬНЫЕ С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМИ УСТРОЙСТВАМИ

Данные аппараты применяются для различных технологических процессов:

- эмульгирования;

- суспензирования;

- гомогенизации;

- интенсификации теплообмена;

- массообмена;

- проведения химических реакций;

- перемешивания жидких однородных и неоднородных систем.

В зависимости от свойств среды комплектуются мотор-редукторами МПО-1 и МПО-2 различных мощностей и числом оборотов, торцевыми и сальниковыми уплотнениями. По конструкции перемешивающие устройства изготавливаются: пропеллерные, турбинные, лопастные, рамочные. Аппараты могут изготавливаться разъемными и цельносварными, с рубашками и без.

Аппараты с перемешивающим устройством могут изготавливаться по индивидуальным чертежам Заказчика.

Таблица 4.11.1 Технические характеристики

| Объем полный, м3 | до 40 |
| --- | --- |
| Диаметр внутренний, мм | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 | 2000 | 2400 |
| Длина, мм | 1270 | 1545 | 1755 | 2015 | 2025 | 2520 | 2680 | 3250 |
| Ширина, мм | 1320 | 1545 | 1755 | 2015 | 2025 | 2520 | 2680 | 3250 |
| Высота, мм | 1980 | 2385 | 2855 | 3475 | 4175 | 4375 | 6415 | 6610 |
| Толщина стенок | зависит от давления и температуры от давления и температуры |
| Температура стенки, °С | от - 30 до +250 |
| Материальное исполнение | углеродистая и нержавеющая сталь |
| Масса аппаратов, кг | 1200 | 1370 | 2100 | 3200 | 3500 | 4700 | 5050 | 7100 |

Рис.4.11.1 Аппараты вертикальные с перемешивающими устройствами

ОПРОСТНЫИ ЛИСТ ДЛЯ ЗАКАЗА АППАРАТА С ПЕРЕМЕШИВАЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ

| № | Необходимые сведения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основные характеристики и параметры | А | Вместимость корпуса, м3 |  |  |  |
|  |  | Б | Марка материала | Деталей, соприкасающихся с рабочей средой: СтЗсп-(У), 12Х18Н10Т-(Н).прочие-(П)* |  |  |
|  |  |  |  | Гладкой приварной рубашки (указать марку) |  |  |
|  |  |  |  | Опор, стойки привода |  |  |
|  |  |  | Рабочее давление | В корпусе: избыточное, МПа (кгс/см2), остаточное, МПа (мм рт. ст.) |  |  |
|  |  |  |  | В рубашке, избыточное, МПа (кгс/см2) |  |  |
|  |  |  |  | В змеевике, избыточное, МПа (кгс/см2) |  |  |
|  |  |  | Максимальная температура, °С | Рабочей среды |  |  |
|  |  |  |  | Теплоносителя (на входе) |  |  |
|  |  |  | Рабочая среда | Наименование |  |  |
|  |  |  |  | Состав, % |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика: взрывоопасность (да, нет), пожароопасность (да, нет), класс опасности по ГОСТ 12.1.007 |  |  |
|  |  |  |  | Плотность, кг/м3 |  |  |
|  |  |  |  | Динамическая вязкость, Па. с |  |  |
|  |  |  | Теплоноситель | Наименование |  |  |
|  |  |  |  | Состав, % |  |  |
|  |  |  |  | Характеристика: взрывоопасность (да, нет), пожароопасность (да, нет), класс опасности по ГОСТ 12.1.007 |  |  |
|  |  |  | Место установки аппарата (в помещении, класс помещения по ПУЭ, наружная установка) |  |  |  |
| 2 | Конструктивные особенности корпуса | Д | Тип корпуса |  |  |  |
|  |  | Е | Исполнение корпуса | Неразъемное |  |  |
|  |  | Ж |  | Разъемное |  |  |
|  |  |  | Теплообменное устройство | Отсутствует |  |  |
|  |  |  |  | Рубашка |  |  |
|  |  |  |  | Змеевик |  |  |
|  |  |  |  | Электронагреватели |  |  |
|  |  | И | Внутренние устройства | Отсутствуют |  |  |
|  |  |  |  | Отражательные перегородки |  |  |
|  |  |  |  | Барботер |  |  |
|  |  |  |  | Труба передавливания |  |  |
|  |  | К | Опоры корпуса | Лапы |  |  |
|  |  |  |  | Стойки |  |  |
|  |  |  |  | Кольцевые |  |  |
|  |  |  | Штуцеры |  | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | И | К | Л | М | Н | О |
| 3 | Конструк-тивные особенности перемешива-ющего устройства |  | Привод |  |  |  |
|  |  | П | Мощность, кВт |  |  |  |
|  |  | Р | Частота вращения, об/мин |  |  |  |
|  |  | С | Тип мешалки | Трехлопастная |  |  |
|  |  |  |  | Диспергирующий узел |  |  |
|  |  |  |  | Рамная |  |  |
|  |  |  |  | Рамная трехлопастная |  |  |
|  |  |  |  | Шнековая |  |  |
|  |  |  | Диаметр мешалки |  |  |  |
|  |  | Т | Исполнение двигателя | Невзрывозащищенное |  |  |
|  |  |  |  | Взрывозащищенное |  |  |
|  |  | У | Тип уплотнения | Торцовое |  |  |
|  |  |  |  | Сальник |  |  |
| 4 | Количество заказываемых аппаратов |  |  | Сальник уменьшенный |  |  |
|  |  |  |  | Гидрозатвор |  |  |

Рабочий шифр аппарата (используется при переписке):

| А | Б | _ | Д | Е | Ж | И | К | - | П |  | Р |  | С |  | Т | У |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Рабочий шифр корпуса - АБ-ДЕЖИК; перемешивающего устройства- АБ-П/Р.СТУ

Наименование технологической установки или линии, для которой заказывается аппарат: _____________

________________________________________________________________________________________________

Наименование, почтовый и телеграфный адрес, телефон организации, заполнившей опросный лист: ____

________________________________________________________________________________________________

Подпись руководителя организации, составившей опросный лист

________________		_________________________	_________________________	____________

(должность)	(личная подпись)	(расшифровка подписи)	(дата)